APSTIPRINĀTS Ventspils novada domes iepirkuma komisijas 2014.gada 5.decembra sēdē protokols Nr. VND2014/67/1 Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs /M.Dadzis / ____________________________

ATKLĀTA KONKURSA

„Traktora un automašīnas iegāde

Ventspils novada pašvaldības vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas numurs: VND 2014/67

NOLIKUMS

Ventspils, 2014

1.	Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona	3

2.	Pretendents	3

3.	Saziņa	3

4.	Informācija par iepirkuma priekšmetu	4

5.	Piedāvājums	4

6.	Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā	6

7.	Pretendenta kvalifikācijas prasības	7

8.	Iesniedzamie dokumenti	8

9.	Tehniskais piedāvājums	9

10.	Finanšu piedāvājums	9

11.	Piedāvājuma noraidīšana	9

12.	Piedāvājumu vērtēšana	9

13.	Atbilstības Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā pārbaude	10

14.	Iepirkuma līgums	10

Pielikumi	11

A pielikums: Tehniskās specifikācijas	12

B pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai	18

B1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne	19

B2 pielikums: Veikto Preču piegāžu saraksta veidne	21

B3 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne	22

B4 pielikums: Ieinteresētā pretendenta kontaktinformācijas veidlapa	23

C pielikums: Līguma projekts	24

Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

| Pasūtītāja nosaukums: | Ventspils novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Adrese: | Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 |
| Reģistrācijas numurs: | 90000052035 |
| Tālruņa numurs: | 63629492 |
| Faksa numurs: | 63622231 |
| E-pasta adrese: | juris.krilovskis@ventspilsnd.lv |
| Kontaktpersonas | Jautājumos par iepirkuma procedūru: Juris Krilovskis, tel._63629492, 29145212 |

Pretendents

Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu.

Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

- pretendents (ja pretendents ir fiziska persona),

- pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai

- pretendenta pilnvarota persona.

Saziņa

Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem pretendentiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Ventspils novada domes mājas lapā internetā – www.ventspilsnovads.lv sadaļā Iepirkumi. Ieinteresēto pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot līdz aktuālajai informācijai Pasūtītāja interneta mājas lapā un ievērot to, sagatavojot savu piedāvājumu.

Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī darbdienās no plkst. 900 līdz 1200 un no plkst. 1400 līdz 1600. Iepirkuma procedūras dokumentāciju drukātā veidā var saņemt atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 30.panta pirmās daļas nosacījumiem.

Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.

Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

Ieinteresētais pretendents saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.

Pasūtītājs (iepirkuma komisija) saziņas dokumentu nosūta pa pastu un faksu uz ieinteresētā pretendenta pasta adresi un faksa numuru, ko ieinteresētais pretendents, saņemot Nolikumu, norādījis ieinteresētā pretendenta kontaktinformācijas veidlapā (B5 pielikums).

Papildu informāciju ieinteresētais pretendents var pieprasīt ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta ieinteresētajam pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto mājaslapā internetā, kurā ir pieejams Nolikums.

Informācija par iepirkuma priekšmetu

Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir kombinētas tīklu apkalpes augstspiediena hidrodinamiskās mašīnas, traktora un jaunu automašīnu iegāde Ventspils novada pašvaldības vajadzībām saskaņā ar Tehniskām specifikācijām (A pielikums) (turpmāk – Prece).

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās. Katra daļa ir atsevišķs līguma priekšmets:

1. Iepirkuma daļa – traktora iegāde atbilstoši atklātā konkursa Tehniskai specifikācijai Nr.1.

2.  Iepirkuma daļa – jaunas automašīnas iegāde atbilstoši atklātā konkursa Tehniskai specifikācijai Nr.2.

Pretendenti var sagatavot un iesniegt piedāvājumu par katru iepirkuma daļu atsevišķi vai par visām iepirkuma daļām kopā.

Iepirkuma līguma izpildes vieta

Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš

Iepirkuma līguma izpildes/piegādes termiņš skatīt specifikācijās.

Piedāvājums

Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 6.janvārim plkst. 10.00 Ventspils novada domē apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī,, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

Piedāvājumi tiks atvērti Ventspils novada domē sēžu zālē Skolas ielā 4, Ventspilī 2015.gada 6.janvārī plkst. 10.00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Pretendents (ja pretendents ir fiziska persona) piedāvājumu atvēršanā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, savukārt, pretendenta pārstāvis - personu apliecinošu dokumentu, kā arī dokumentu, kas apliecina tā tiesības pārstāvēt attiecīgo pretendentu.

Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ pretendentam.

Piedāvājuma derīguma termiņš

Nav noteikts.

Piedāvājuma noformējums

Piedāvājums sastāv no  šādām daļām:

- Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem  (viens oriģināls un viena kopija),

- Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un viena kopija),

- Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un viena kopija).

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma lapas numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

- norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

- pretendenta (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

Pretendenta kvalifikācijas dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

- pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

- norādi “KOPIJA PAREIZA”,

- pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

- pretendents (ja pretendents ir fiziska persona),

- pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai

- pretendenta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.

Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

- pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

- pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,

- pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja pretendents ir fiziska persona) un adresi,

- pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,

- atzīmi ”Piedāvājums atklātajam konkursam „Traktora un  automašīnas iegāde Ventspils novada pašvaldības vajadzībām” (id.Nr. VND 2014/67). Neatvērt līdz 2015.gada 6.janvārim plkst. 10.00”.

Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopiju. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”,

- pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

- atzīmi ” Piedāvājums atklātajam konkursam „Traktora un  automašīnas iegāde Ventspils novada pašvaldības vajadzībām” (id.Nr. VND 2014/67).

Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma oriģinālu vai kopijas. Uz piedāvājuma oriģināla un kopijas attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

- pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

6.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

6.1.1.	pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,

b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

c) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai.;

6.1.2.	pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

- viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

- personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu.

6.1.3. 	pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

6.1.4. Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta retendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts;

6.1.5.	Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro;

6.1.6. 	Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

    - Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (ja tādu personu pretendents pakalpojumam plāno piesaistīt).

Nosacījumu pārbaudi Iepirkumu komisija veiks atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta noteikumiem

Pretendenta kvalifikācijas prasības

Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) vai apakšuzņēmējam (ja pretendents Preču piegādei plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

Pretendentam, personālsabiedrības biedram, personu apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējam (ja pretendents Preču piegādei plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības), ir licences vai sertifikāti Preces pārdošanai, kā arī garantijas, un pēcpārdošanas apkalpošanai.

Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

Pretendents pēdējo trīs gadu laikā ir veicis vismaz 10 (desmit) šāda veida Preču (atbilstoši katras iepirkuma daļas specifikācijās norādītam preču veidam – autotransports, traktortehnika, atkarībā no iepirkuma daļas(-ām) par kuru Pretendents iesniedzis piedāvājumu) piegādes un ir sniedzis tādus ar preču piegādi saistītus pakalpojumus, kā Preces garantijas un pēcpārdošanas apkalpošanu (tehnisko apkopi (servisu)).

Pretendents Preču piegādei var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

Piedāvājumi, kurus iesnieguši pretendenti, kuri neatbilst nolikuma 7.sadaļā norādītajām prasībām, tālāk netiek izskatīti un tiek izslēgti no turpmākās dalības iepirkumu procedūrā.

Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā.

Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (B1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar:

- pretendenta kvalifikācijas dokumentiem,

- dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

Pretendenta licenču vai sertifikātu kopijas Preces pārdošanai, garantijas un pēcpārdošanas apkalpošanai.

Dokuments, kas apliecina pretendenta tiesības paredzētajā iepirkuma periodā pārdot Preces un nodrošināt to garantijas un pēcpārdošanas apkalpošanu.

Pretendenta apstiprināts pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Preču piegādei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējo trīs gadu laikā veikto Preču piegādes, kā arī veikto Preces garantijas un pēcpārdošanas apkalpošanu, kas apliecina pretendenta atbilstību Prasībām attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, saraksts atbilstoši Pretendenta veikto Preču piegāžu saraksta veidnei (B2 pielikums)

Dokumenti, kas apliecina Pretendenta atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

Nosacījumu pārbaudi Iepirkumu komisija veiks atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta noteikumiem, pieprasot nepieciešamo informāciju publiskajās datu bāzēs (EIS datu bāze).

Tehniskais piedāvājums

Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehniskām specifikācijām (A pielikums).

Finanšu piedāvājums

Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikta Preces piegāde.  Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (B3 pielikums).

Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos (EUR) bez PVN. Atsevišķi jānorāda Preces kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa).

Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Preces piegādi.

Piedāvājuma noraidīšana

Piedāvājums tiek noraidīts, ja:

Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām,

pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, atbilst Publisko iepirkumu likuma 11.panta ceturtajā daļā noteiktajiem konkurenci ierobežojošajiem kritērijiem,

pretendents, apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, neatbilst Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā,

pretendents nav iesniedzis Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām,

piedāvājumā ietvertais Tehniskais piedāvājums vai Finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām,

piedāvājumā ir ietverta nepatiesa informācija par pretendentu, apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās,

pretendents Nolikumā noteiktajā termiņā par pretendentu, apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, neiesniedz izziņas, kas apliecina to atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā.

Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

Piedāvājumu vērtēšana

No piedāvājumiem par iepirkuma priekšmetu, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Preču kopējo cenu bez PVN.

Atbilstības Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā pārbaude

Attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs, pirms pieņemt lēmumu par tiesību slēgt iepirkuma līgumu piešķiršanu šim pretendentam, iegūstot informāciju no publiskām datubāzēm, kompetentām institūcijām vai pieprasot pretendentam iesniegt attiecīgas izziņas, pārliecinās par to, ka attiecīgais pretendents, tā apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, atbilst Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā.

Iepirkuma līgums

Pasūtītājs pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma projektam (C pielikums).

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs					M.Dadzis

Pielikumi

A pielikums: Tehniskās specifikācijas

Tehniskā specifikācija Nr.1 (Traktoram)

| Pozīcija | Prasība | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Jauns traktors ar doto aprīkojumu Marka, modelis |  |  |
| Dzinēja nominālā jauda ne mazāka kā: | 50 [zs] |  |
| Dzinēja tips: | dīzeļdzinējs |  |
| Dzinējs atbilst Euro 3 normām: | Ir |  |
| Cilindru skaits ne vairāk kā: | 3 |  |
| Motora dzesēšanas sistēma: | šķidruma |  |
| Maksimālie dzinēja apgriezieni ne vairāk kā: | 2600 [apgr/min] |  |
| Dzinēja darba tilpums ne lielāks kā: | 1850 [cm3] |  |
| Degvielas bākas tilpums ne mazāks kā: | 55 [l] |  |
| Riteņu formula (maināmi stāvokļi): | 2X4/4x4 |  |
| Transmisija: | Hidrostatiska – ne mazāk kā 3 pakāpju |  |
| Manuāla Hidrostatiskās gaitas gaitas plūsmas regulācija no kabīnes: | Jābūt |  |
| Elektronisks jūgvārpstas aktivizācijas slēdzis: | Jābūt |  |
| Aizmugurējā neatkarīgā jūgvārpsta: | 540 [apgr/min] |  |
| Vidējā jūgvārpsta jūgvārpsta standarta komplektācijā: | 2000 [apgr/min] |  |
| Traktora aizmugurējā 3-punktu uzkare, I. kategorijas ar celtspēju ne mazāku kā: | 1300 [kg] |  |
| 3-punktu uzkares kontrole: | Hidroslogotājs un stāvokļa devējs |  |
| Hidraulikas sūkņa ražība ne mazāka kā: | 60 [l] |  |
| 7 punktu kontaktligzda: | Jābūt |  |
| Traktora pašmasa ar kabīni ne mazāks kā: | 1900 [kg] |  |
| Traktora ārējais platums ne lielāks kā: | 1700 [mm] |  |
| Traktora garums ar aizmugurējo 3-p uzkari ne lielāks kā: | 3600 [mm] |  |
| Traktora augstums ar kabīni ne lielāks kā: | 2400 [mm] |  |
| Traktora apgriešanās rādiuss bez bremžu sabloķēšanas ne lielāks kā: | 3.0 [m] |  |
| Klīrenss ne mazāks kā: | 350 [mm] |  |
| Priekšējie atsvari ne mazāki kā: | 5 x17 [kg] |  |
| Priekšejo atsvaru stiprinājums uz frontālo 3-punktu uzkari: | Jābūt |  |
| Pārvietošanās ātrums |  |  |
| -uz priekšu ne mazāks kā: | 25 [km/h] |  |
| -uz aizmuguri ne mazāks kā: | 25 [km/h] |  |
| Traktors aprīkots ar frontālo 3-punktu uzkari: | Jābūt |  |
| Frontālās 3-puntu uzkares kategorija: | Euro Cat-I |  |
| Riepu tips: | Zālāja protektors |  |
| Cits | Traktora reģistrācija uz Pasūtītāja vārda (apliecība, nr. zīmes, tehniskā apskate); Cenā iekļauti visi nodokļi, nodevas, piegādes izdevumi, pirmspārdošanas sagatavošana, OCTA un KASKO apdrošināšana 1 (vienam) gadam. |  |
| Piegādes laiks traktoram un papildus aprīkojumam | Ne vairāk kā 120 dienas no līguma noslēgšanas |  |
| Papildus aprīkojums |
| Piekabe | 1 gab. |  |
| Kravnesība: | Ne mazāk kā: 2500 [kg] |  |
| Izgāšana trīs stāvokļos uz sāniem/aizmuguri: | Jābūt |  |
| Piekabes pašmasa: | Ne vairāk kā: 550 [kg] |  |
| Kravas kastes izmērs ne lielāks kā: | 250x150x35 [cm] |  |
| Piekabes kopējie izmēri: | Ne lielāki kā: 350x160x120 [cm] |  |
| Aprīkota ar: | stāvbremzi |  |
| Maksimālais eļļas spiediens: | 70 [bar] |  |
| Apgaismes sistēma: | 12/24 [v] |  |
| Riepas: | 10.080.12 PR 16 |  |
| Noslodze uz āķi ne lielāka kā: | 280 [kg] |  |
| Ziemas birste | 1 gab. |  |
| Darba platums ne mazāks kā: | 1600 [mm] |  |
| Paradzēta uzstādīšanai uz I/II Euro Cat 3-punktu aizmugures uzkares | Jābūt |  |
| Birste aprīkota ar diviem atbalsta riteņiem | Jābūt |  |
| Atbalsta riteņu izmērs ne mazāks kā: | 4.00-4 |  |
| Regulācijas stāvokļu regulācija ar atbalsta riteņiem: | Jābūt |  |
| Augstuma stāvokļu pozīcijas ne mazāk kā: | 6 gab. |  |
| Birstes piedziņa: | Mehāniska no traktora aizmugures jūgvārpstas |  |
| Nepieciešamie jūgvārpstas apgriezieni: | 540 [apgr./min.] |  |
| Sekciju tipa slaucīšanas elementi: | jābūt |  |
| Sekciju skaits prasītajā darba platumā ne mazāks kā: | 50 gab. |  |
| Slaukāmās birstes savēršana pozīcija pa labi/kreisi: | mehāniski |  |
| Komplektācijā iekļauts: | kardāns |  |
| Komplektācijā iekļauts: | Atbalsta kāja |  |
| V-veida sniega lāpsta | 1 gab. |  |
| Paradzēta uzstādīšanai uz I Euro Cat 3-punktu frontālās uzkares: | Jābūt |  |
| Kopējais Platums ne mazāks kā: | 2 [m] |  |
| Darba platums ne mazāks kā: | 1,75 [m] |  |
| Vērstuves augstums ne mazāks kā: | 570 [cm] |  |
| Lāpstas savēršanas leņķis ne mazāks kā: | 30° |  |
| Svars ne mazāks kā: | 190 [kg] |  |
| V-veida sniega lāpstas darba stāvokļu skaits ne mazāks kā: | 5 pozīcijas |  |
| Pozīciju regulācija: | Hidrauliska |  |
| Šķautnes materiāls: | Augstas izturības gumija |  |
| Drošības mehānisms: | Atsperu |  |
| Komplektācijā iekļaut papildus atbalsta sliedes: | Jābūt |  |
| Komplektācijā iekļaut Homogulācijas LED apgaismojumu: | Jābūt |  |
| Zāles/krūmu smalcinātājs ceļmalām ar Z tipa nobīdi: | 1 gab. |  |
| Paradzēta uzstādīšanai uz I/II Euro Cat 3-punktu aizmugures uzkares: | Jābūt |  |
| Darba platums ne mazāks kā: | 1500 [mm] |  |
| Reduktora novietojums nodrošina optimālu kardānu darba leņķi: | Jābūt |  |
| Peldošais stiprinājuma rāmis, kas nodrošina pļāvēja precīzu darba virsmas kopēšanu vienlaicīgi aizsargajot pļāvēja rāmi: | Jābūt |  |
| Griezējdaļas pagriešana ar hidrocilindru no -50° līdz +90°: | Jābūt |  |
| Termiski apstrādātas bukses kustīgajos šarnīros: | Jābūt |  |
| Atbalsta veltnis komplektācijā: | Jābūt |  |
| Atbalsta veltņa diematrs ne mazāks kā: | 140 [mm] |  |
| Priekšējās griezējdaļas aizsardzība ar kustīgām metāla ķēdēm: | Jābūt |  |
| Izlice no traktora centra ne mazāka kā: | 2350 [mm] |  |
| Pļaujmašīnas kopējais svars ne lielāks kā: | 350 [kg] |  |
| Pļaušanas elements: | Y veida naži ar peldošo stiprinājumu |  |
| Pļaujmašīnas platums transporta stāvoklī ne lielāks kā: | 1400 [mm] |  |

- panorāmas kabīne, slēdzama, apsildāma aprīkota ar kondecionieri;

- regulējams sēdeklis ar amortizāciju;

- “LCD” vadības informatīvais displejs;

- sānu spoguļi abās kabīnes pusēs;

- priekšējais logu tīrītājs;

- regulējama stūres kolonna;

- stūres pastiprinātājs;

- papildus apgaismes lukturi priekšā;

- aizmugurējo riteņu diferenciāļa bloķētājs;

- traktora aizmugurējās 3-p uzkares trešā punkta atbalsts;

- 3-p uzkares stabilizātors;

- sakabe piekabei;

- Joystick frontālā iekrāvēja/frontālās uzkares vadībai - ražotāja instalēts (integrēts traktora interjerā);

- garantijas apkopes laiks ne mazāk kā 24 mēneši vai 1000 motorstundas;

- lietošanas instrukcija Latviešu valodā;

- nodrošināta piegāde pēc Pasūtītāja norādījumiem;

- nodrošināta operatora apmācība;

(!) Pasūtītājam ir tiesības atteikties no traktora piekabes un zāles/krūmu smalcinātāja iegādes, ja piedāvājums pārsniegs pasūtītāja finansiālās iespējas.

Tehniskā specifikācija Nr.2 (Automašīnai)

| Pozīcija | Prasība | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Marka / modelis |  |  |
| Skaits (gab.) | 1 (viens) gab. |  |
| Izlaiduma gads | Jauna |  |
| Virsbūves tips / TL veids | Sedans / vieglais pasažieru |  |
| TL kategorija | Pasažieru automobilis (M1) |  |
| Krāsa | Melna metāliska vai perlamutra |  |
| Motora jauda | Ne mazāka par 150 Zs |  |
| Dzinēja darba tilpums | 1.8 - 2.0 litri |  |
| Degvielas veids | Dīzeļdegviela |  |
| Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms kombinētajā ciklā | Ne vairāk par 120 g/km (atbilst Euro 5) |  |
| Slāpekļa oksīdu (NOx) emisiju apjoms | Ne vairāk par 70 mg/km |  |
| Metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisiju apjoms | Ne vairāk par 0 mg/km |  |
| Cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms | Ne vairāk par 0.10 mg/km |  |
| Transportlīdzekļa darba mūža enerģijas patēriņš | Ne vairāk par 330 000 MJ |  |
| Degvielas patēriņš kombinētajā ciklā | Ne lielāks kā 4,5 l/100km (pēc ražotāja datiem) |  |
| Pārnesuma kārba, | Automātiskā |  |
| Pārnesumu skaits | Ne mazāk kā 6 pārnesumi |  |
| Piedziņas veids | Priekšējā |  |
| Pretaizdzīšanas ierīce | Ražotāja signalizācija ar salona apsardzi un pretaizvilkšanas funkciju; Ražotāja imobilaizers (dzinēja bloķētājs) |  |
| Drošības aprīkojums | Vadītāja un pasažiera drošības spilveni (priekšējie, sānu, galvas drošības spilvenu sistēma priekšā un aizmugurē); Galvas balsti, priekšējie ar garenvirziena un augstuma regulāciju, 3 galvas balsti aizmugurē; Elektromehāniska stāvbremze ar pretatpakaļripošanas funkciju; ABS bremzes, elektroniskā stabilitātes kontrole ESC, elektronisks diferenciāļa bloķētājs XDS; Adaptīvā kruīza kontrole (ACC), sadursmes novēršanas brīdinājuma sistēma Front Assist ; 3-punktu drošības jostas priekšā ar augstuma regulāciju un 3-punktu drošības jostas aizmugurē |  |
| Sēdvietas, salons | 5 sēdvietas (ieskaitot vadītāju); Dalīta, nolokāma aizm. sēdekļa atzveltne ar lūku garu priekšmetu pārvadāšanai Priekšējā pasažiera sēdeklis ar augstuma , sēdekļa atzveltnes un muguras komforta regulāciju; vadītāja sēdeklis ar augstuma, sēdekļa atzveltnes, garenvirziena, slīpuma un muguras komforta regulāciju; Auduma vai ādas sēdekļu apdare (tumša); Tekstila grīdas apdare salonam; Gumijas un tekstila paklāji priekšā un aizmugurē, bagāžas nodalījuma paklājs (gumija/tekstils); Priekšējais roku balsts ar augstuma un garenvirziena regulāciju |  |
| Riepas | Vasaras riepas R17’ un vieglmetāla diski; Papildus ziemas riepas R17’ |  |
| Rezerves ritenis | Pilna izmēra vieglmetāla rezerves ritenis un domkrats un uzgriežņa atslēga |  |
| Logu pacēlāji, spoguļi | Elektriski regulējami visu durvju stiklu pacēlāji; Elektriski regulējami, apsildāmi un pielokāmi ārējie atpakaļskata spoguļi, automātiski aptumšojošs vadītāja pusē; Automātiski pašaptumšojošs salona atpakaļskata spogulis |  |
| Gaismas | Automātiskās dienas braukšanas gaismas; Biksenona priekšējie lukturi ar dinamiskajām līkumgaismām; LED priekšējie lukturi ar dinamiskām līkumgaismām, LED dienasgaismām, automātiska lukturu augstuma regulācija, priekšējo lukturu apskalošana; LED aizmugurējie lukturi |  |
| Automašīnas pilna masa | 2000 - 2500 kg |  |
| Riteņu garenbāze | 2700 mm - 2800 mm |  |
| Automašīnas garums | 4700 mm - 4800 mm |  |
| Automašīnas platums ar spoguļiem | 2000 mm – 2100 mm |  |
| Automašīnas augstums | 1400 mm – 1500 mm |  |
| Bagāžnieka ietilpība bez nolaistiem aizmugures sēdekļiem | Ne mazāka par 650 litriem |  |
| Minimālā garantija | Ne mazāk kā 3 gadi vai 100 000 km |  |
| Papildus aprīkojums | Automātiskais 3-zonu gaisa kondicionētājs jeb klimata kontrole, vadības elementi aizmugurē sēdošajiem; Multifunkcionāla ādas apdares stūre un ātrumpārslēga sviras rokturis; Apsildāmi priekšējie sēdekļi un vējstikla apskalotāji; Rūpnīcas navigācijas sistēma ar skārienjūtīgu ekrānu, CD/MP3 atskaņotāju, SD karšu USB un AUX-IN ligzdām, skaļruņiem priekšā un aizmugurē; Dzinēja start/stop sistēma (bez atslēgas); Aptumšoti aizmugures un sānu stikli; Stāvvietā novietošanās sensori priekšā un aizmugurē, atpakaļskata kamera; Automātiskā ātruma uzturēšanas sistēma (kruīza kontrole); Aktīvais info displejs; Apsildāms priekšējais vējstikls; Piekare sliktiem ceļa apstākļiem (15 mm paaugstināts klīrenss, dzinēja aizsargs); Multifunkcionāls displejs Priekšējie miglas lukturi ar līkumgaismām; Centrālā atslēga ar tālvadības pulti; Lietus sensors; Apsildāms (bez vadiem) priekšējais vējstikls; Priekšējie sēdekļi ar augstuma un muguras komforta regulāciju; Augstumā regulējams priekšējais elkoņa balsts |  |
| Drošības komplekts | Avārijas trīsstūris, ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa un drošības veste |  |
| Cits | Automašīnas reģistrācija CSDD uz Pasūtītāja vārda (apliecība, nr. zīmes, tehniskā apskate); OCTA un KASKO apdrošināšana uz pirmo gadu; Cenā iekļauti visi nodokļi, nodevas, piegādes izdevumi, pirmspārdošanas sagatavošana, lietošanas pamācība latviešu valodā; Tehnisko apkopju intervāls – ne mazāks par 30.000 km; Automašīnas piegāde 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas. |  |

B pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

B1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

Ventspils novada pašvaldība

reģ.Nr. 90000052035,

Adrese: Skolas iela 4,

Ventspils, LV-3601

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

„Piedāvājums atklātajam konkursam „Traktora un automašīnas iegāde Ventspils novada pašvaldības vajadzībām” (id.Nr. VND 2014/67)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

- <Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>, <reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese> (turpmāk – Pretendents) ir iepazinies ar Ventspils novada pašvaldības, Reģ. Nr. LV 90000052035, adrese – Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Traktora un automašīnas iegāde Ventspils novada pašvaldības vajadzībām” (id.Nr. VND 2014/67) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

- iesniedz piedāvājumu par 1., 2. Iepirkuma daļu vai par visām iepirkuma daļām (norādīt atbilstoši piedāvājumam), kas sastāv no:

- šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem,

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums),

- gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties:

- veikt  automašīnas un traktora (norādīt atbilstoši piedāvājumam) piegādi saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām Nr.__ (norādīt specifikāciju numuru vai numurus) (Nolikuma A pielikums) (turpmāk – Precei) par Preces kopējo cenu:

Preces kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN): <…> EUR(<summa vārdiem> euro),PVN <…>%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro)

Preces kopējā cena ar PVN: <…>EUR (<summa vārdiem> euro),

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma projektam (Nolikuma C pielikums),

- veikt Preces piegādi saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā <dienu vai mēnešu skaits> no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

B2 pielikums: Veikto Preču piegāžu saraksta veidne

PRETENDENTA VEIKTO PREČU PIEGĀŽU SARAKSTS

| Pasūtītājs nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Preču raksturojums | Preču apjoms EUR | Ar preču piegādi saistīto pakalpojumu apraksts | Preču piegādes un/vai ar to piegādi saistīto pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

B3 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(norādīt iepirkuma daļas numuru un nosaukumu)

| Tāme euro (EUR) |
| --- |
| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcija | Vienības cena (bez PVN) | Vienību skaits | Izmaksu pozīcijas cena (bez PVN) |
| 1. | <preces nosaukums> | <…> | <…> | <…> |
| Preču kopējā cena (bez PVN) |  |
| 21% PVN summa |  |
| Preču kopējā cena (ieskaitot PVN) (iepirkuma līguma summa) |  |

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

B4 pielikums: Ieinteresētā pretendenta kontaktinformācijas veidlapa

IEINTERESĒTĀ PRETENDENTA KONTAKTINFORMĀCIJA

| Pasūtītāja | nosaukums: | Ventspils novada pašvaldība |
| --- | --- | --- |
|  | reģistrācijas numurs: | 90000052035 |
| Iepirkuma procedūras | nosaukums: | „Traktora un automašīnas iegāde Ventspils novada pašvaldības vajadzībām” |
|  | identifikācijas numurs: | id.Nr. VND 2014/67 |
| Pretendenta | nosaukums: |  |
|  | reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona): |  |
|  | adrese: |  |
|  | kontaktpersonas vārds un uzvārds: |  |
|  | telefona numurs: |  |
|  | faksa numurs: |  |
|  | elektroniskā pasta adrese: |  |
| Iepirkuma procedūras nolikumu saņēma: | ieņemamais amats Pretendenta uzņēmumā: |  |
|  | vārds un uzvārds: |  |
|  | paraksts: |  |
|  | datums: |  |

C pielikums: Līguma projekts

LĪGUMA PROJEKTS

Ventspilī                                                                              	2015.gada __. _____

Ventspils novada pašvaldība, (Reģ.Nr. 90000052035) juridiskā adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, tās domes priekšsēdētāja Aivara Mucenieka personā, kurš darbojas uz likumu „Par pašvaldībām” pamata,, turpmāk saukts Pasūtītājs un

xxx “xxxxxxxxx”, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. xxxxxxxxxxxx, adrese:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tās xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx personā, kurš darbojas uz xxxxxxxxx pamata, turpmāk saukts Pārdevējs, talāk tekstā saukti Līdzēji,

pamatojoties uz Ventspils novada pašvaldības rīkoto atklāto konkursu par „Traktora un automašīnas iegāde Ventspils novada pašvaldības vajadzībām” Id. Nr. VND 2014/67, turpmāk tekstā saukts Konkurss, rezultātiem un Pārdevēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pārdevējs pārdod Pasūtītājam, un Pasūtītājs pērk no Pārdevēja automašīnu/traktoru, atbilstoši Konkursa nolikumā minētajām tehniskajām specifikācijām, turpmāk tekstā saukts Prece.

- PRECES PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA

  - Preces nodošanu Pasūtītājam Pārdevējs veic pēc adreses: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 (automašīnai)/ ____, Ventspils novads (Traktoram).

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.

  - Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pārdevējs ir nodevis Pasūtītājam Preci, ko apliecina Pasūtītāja paraksts uz preces pavadzīmes-rēķina vai pieņemšanas-nodošanas akta.

  - Preces pavadzīmi-rēķinu vai pieņemšanas-nodošanas aktu Pasūtītājs paraksta piecu darba dienu laikā no Preces saņemšanas brīža. Pie Preces pieņemšanas Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs veikt preču iepriekšēju pārbaudi, lai pārliecinātos par tās atbilstību Līguma noteikumiem.

  - Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem pie Preces pieņemšanas ir tiesīgs pieaicināt ekspertus vai citus speciālistus, vai veikt testus, lai pārliecinātos par Preces atbilstību Līguma noteikumiem.

  - Pārbaudes un testi, kuri nav noteikti Līgumā un kurus Pasūtītājs nolemj veikt pie Preces pieņemšanas, tiek veikti uz Pasūtītāja rēķina, tomēr, ja šīs pārbaudes vai testa laikā tiek konstatēta Preces neatbilstība Līgumam, tad atkārtotā šāda pārbaude vai tests tiek veikts jau uz Pārdevēja riska un rēķina.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt Pārdevēja Preci, ja Pasūtītājs pie Preces pieņemšanas konstatē, ka Preces ir nekvalitatīvas vai neatbilst Līguma noteikumiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs sastāda aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņus, un šo aktu iesniedz Pārdevējam. Šajā punktā noteiktais trūkumu novēršanas termiņš neietekmē Pasūtītāja tiesību aprēķināt līgumsodu par Pārdevēja saistību izpildes kavējumu.

  - Pārdevējs ir atbildīgs par Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam.

- KVALITĀTE UN GARANTIJA

  - Pārdevējs garantē, ka piegādātā Prece atbilst konkursa nolikuma norādītajiem parametriem un citiem Līguma noteikumiem.

  - Pārdevējs garantē, ka piegādātā Prece būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.

- LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pārdevēja tiesības un pienākumi:

    - Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību Līguma noteikto un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

    - Pārdevējs apņemas Preču piegādi, kā arī ar tām saistītos pakalpojumus, ja tādi ir paredzēti, veikt Pasūtītāja personālam noteiktajā darba laikā.

    - Pārdevējs piegādā Preci Pasūtītājam __________ mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

    - Pārdevējs apņemas uzskatīt par konfidenciāliem jebkuru no Pasūtītāja saistībā ar šī Līguma izpildi saņemto dokumentāciju. Pārdevējs apņemas minēto dokumentāciju bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nepublicēt un nenodot trešajām personām, izņemot nodošanu tiesībsargājošajām vai valsts pārvaldes iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

    - Pārdevējs nav tiesīgs nodot Līguma izpildi trešajām personām, bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

  - Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

    - Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Preci šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

    - Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā parakstīt attiecīgo Preču pavadzīmi-rēķinu vai Preču pieņemšanas-nodošanas aktu, vai arī rakstiski sniegt motivētu atteikumu Preci pieņemt.

- LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Preces kopējā cena, kuru Pasūtītājs maksā Pārdevējam ir EUR __________ (____________), un pievienotās vērtības nodoklis 21% - EUR ___________ (___________), kas kopā sastāda EUR ___________ (______________) turpmāk tekstā saukta Līguma cena, saskaņā ar Pielikumu nr.1 - Finanšu piedāvājums.

  - Līguma cenas samaksu Pārdevējam Pasūtītājs veic saskaņā ar faktiski piegādāto un/vai Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemto Preci. Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc preces pieņemšanas – nodošanas akta, preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanas, pārskaitot naudu Pārdevēja iesniegtajā rēķinā norādītajā bankas kontā.

- IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

  - Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuri līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.

  - Līguma cena nedrīkst tikt grozīta un vienību cenas paliek nemainīgas Līguma izpildes laikā.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot Pārdevējam rakstisku paziņojumu, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem:

    - ja Pārdevējs ir nokavējis jebkuru no Līgumā vai tā pielikumos noteiktajiem piegādes termiņiem un ja Pārdevēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas; vai

    - ja Pārdevējs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja Pārdevējs minēto saistību neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas.

  - Gadījumā, ja Līdzēji pārtrauc šo Līgumu pirms tā izpildes, Līdzēji sastāda aktu, ar kuru tiek fiksētas uz šī Līguma pārtraukšanas brīdi Pārdevēja piegādātās un Līgumā noteiktā kārtībā pieņemtās Preces. Pasūtītājs veic norēķinu ar Pārdevēju par saskaņā ar šo aktu pieņemtajām Precēm, atbilstoši Līgumā noteiktajiem izcenojumiem. Pasūtītājs ir tiesīgs no Pārdevējam izmaksājamās summas ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību.

- LĪDZĒJU ATBILDĪBA

  - Ja Pārdevējs nepiegādā, nenodrošina Līgumā noteiktos Preces apjomus, Pārdevējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05% (piecas simtās daļas procenta) apmērā no termiņā nepiegādāto/nenodrošināto Preču vērtības par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas.

  - Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Preci Līgumā noteiktajos termiņos, tad Pasūtītājs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,05% (piecas simtās daļas procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas.

  - Gadījumā, ja Pārdevējs nepilda vai atsakās pildīt Līgumu, vai ja Līgums tiek pārtraukts Pārdevēja vainas dēļ, tajā skaitā Līguma vispārīgo noteikumu 6.3. punktā noteiktajā kārtībā, Pārdevējs maksā vienreizēju līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās Līguma cenas.

  - Līdzēji atbild par sakarā ar šī Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otram Līdzējam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem.

- STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

  - Šī Līguma gaitā radušās domstarpības Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā, taču, ja tas nedod vēlamos rezultātus, tad Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

  - Visi paziņojumi un pavēstes, kas nogādāti uz Līguma 11. punktā (Līdzēju rekvizīti) norādītajām adresēm, skaitās izsniegti. Mainot kādu no Līguma 11.punktā (Līdzēju rekvizīti) norādītajiem rekvizītiem, Līdzēji apņemas 3 (trīs) dienu laikā viens otram paziņot par notikušajām izmainām.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

  - Ikviens no Līdzējiem ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, nosūtot otram Līdzējam rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja nepārvaramas varas apstākļi, kuri ierobežo Līguma izpildi, nepārtraukti turpinās ilgāk par trim mēnešiem.

- CITI NOTEIKUMI

  - Diena Līguma ietvaros ir kalendārā diena un mēnesis ir kalendārais mēnesis.

  - Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Pārdevējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

  - Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Šis Līgums ir sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz __ (_____) lapām, ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājās pie Pasūtītāja un viens pie Pārdevēja.

- Līdzēju rekvizīti un paraksti:

| Pasūtītājs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| <Uzņēmēja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | <Pasūtītāja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> |
| _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums | _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums |

# Footnotes

Pretendents piedāvājumā iekļauj dokumentus, kas apliecina attiecīgā transportlīdzekļa oglekļa dioksīda emisijas un piesārņotāju – slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu – emisijas.

Parindes šajā Nolikuma pielikumā pēc Nolikuma sagatavošanas nav jāizdzēš, jo tajās ietverti skaidrojumi pretendentiem piedāvājuma sagatavošanai!

Sagatavojams uz pretendenta veidlapas

Sagatavojams uz pretendenta veidlapas

Sagatavojams uz pretendenta veidlapas

Sagatavojams uz pretendenta veidlapas