VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantam

IEPIRKUMA NOLIKUMS

„Bezvadu lokālo tīklu ierīkošana un zonas paplašināšana Ventspils novada teritorijā, projekta „Publisko interneta pieejas punktu izveide un pilnveidošana Ventspils novada teritorijā” ietvaros”

(Vienošanās nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/032/068)

Nr. VND 2015/20

Ventspilī, 2015

# Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs.

## VND 2015/20

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums: | Ventspils novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Adrese: | Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 |
| Reģistrācijas numurs: | 90000052035 |
| Tālruņa numurs: | 63629492 |
| Faksa numurs: | 63622231 |
| E-pasta adrese: | juris.krilovskis@ventspilsnd.lv |
| Kontaktpersonas | Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. 63629492, 29145212 (par iepirkuma procedūru). Ventspils novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja v.i. Kaspars Lašinskis, tālrunis 29289073. |

  - Iepirkuma nolikuma un citu ar to saistīto dokumentu saņemšanas kārtība.

    - Iepirkuma „Bezvadu lokālo tīklu ierīkošana un zonas paplašināšana Ventspils novada teritorijā, projekta „Publisko interneta pieejas punktu izveide un pilnveidošana Ventspils novada teritorijā” ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr.VND 2015/20, nolikumu, turpmāk tekstā – Nolikums, un ar to saistītos dokumentus ieinteresētie piegādātāji var saņemt uzreiz pēc paziņojuma par līgumu publicēšanu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, minētajā paziņojumā norādītajā Pasūtītāja mājas lapā internetā  www.ventspilsnovads.lv sadaļā Iepirkumi.

    - Ieinteresētie piegādātāji ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī Ventspils novada domē Iepirkumu nodaļā 10.kab., Skolas ielā 4,  Ventspilī.

  - Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

    - Ieinteresētie piegādātāji savus piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 2015.gada 24. martam plkst. 10:00, Ventspils novada domē 10.kabinetā, Skolas ielā 4, Ventspilī. Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

    - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents no Pasūtītāja var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts un reģistrēts.

    - Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības Iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas laiks. Mainīt vai atsaukt piedāvājumu pretendents var personīgi vai ar tā pārstāvja starpniecību (pārstāvim jāuzrāda pretendenta pilnvarojums ar tiesībām atsaukt vai mainīt piedāvājumu).

    - Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājumu variantus.

  - Piedāvājuma noformēšana.

    - Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

      - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

      - pretendenta nosaukums un adrese;

      - atzīme „Piedāvājums iepirkumam „Bezvadu lokālo tīklu ierīkošana un zonas paplašināšana Ventspils novada teritorijā, projekta „Publisko interneta pieejas punktu izveide un pilnveidošana Ventspils novada teritorijā” ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr.VND 2015/20”.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Ja ir veikti labojumi, tiem jābūt atrunātiem.

    - Piedāvājuma sākumā aiz titullapas jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kura seko visi piedāvājumam pievienojamie dokumenti – pieteikums dalībai konkursā, pretendenta atlases dokumenti, tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums.

    - Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt cauršūtām (caurauklotām) un numurētām.

    - Piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

# Iepirkuma priekšmets - Bezvadu lokālo tīklu ierīkošana un zonas paplašināšana Ventspils novada teritorijā, projekta „Publisko interneta pieejas punktu izveide un pilnveidošana Ventspils novada teritorijā” ietvaros, saskaņā ar Iepirkuma Nolikuma Tehniskā specifikācijā (nolikuma 2.pielikums) norādītajām prasībām.

# Piedāvājumi var tikt iesniegti tikai par visu apjomu.

# Piegādes un uzstādīšanas vietas- atbilstoši tehniskā specifikācijā norādītām vietām.

# Līguma izpildes termiņš: 1 (viens) mēnesis pēc līguma noslēgšanas dienas, savstarpēji saskaņojot konkrēto piegādes laiku, daudzumu un piegādes vietu ar Pasūtītāju.

# CPV kods – 72700000-7.

# Pakalpojuma apmaksa – Pasūtītājs maksājumus veic 10 darba dienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Pieņemšanas nodošanas akts tiek sastādīts, kad piegādātājs piegādājis, uzstādījis un pasūtītājs pārbaudījis uzstādītos iekārtu komplektu.

# Iesniedzamie dokumenti

# Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu.

# Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija (vai izdruka no publiskās datu bāzes), gadījumā, ja pretendents ir juridiska persona.

# Pretendenta rakstisks apliecinājums par to, ka tam ir pieredze šī iepirkuma nolikumā minēto preču piegādē un ka tas ir sniedzis tādus ar preču piegādi saistītus pakalpojumus, kā Preces garantijas un pēcpārdošanas apkalpošanu, iesniedzot sarakstu par iepriekšējos divos gados veiktām preču piegādēm, norādot pasūtītājus un to kontaktinformāciju.

# Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu atbilstoši Tehniskā piedāvājuma formai (Pielikums Nr.2) un apliecina piedāvāto iekārtu komplektu atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, apstiprina tās kvalitāti un garantiju. Piedāvātajai tehnikai ir jānodrošina garantijas remontu. Tehniskajam piedāvājumam var pievienot piedāvātās tehnikas attēlus un tml.

# Pretendenta finanšu piedāvājums, kas jāiesniedz atbilstoši nolikuma 3.pielikumā pievienotajai finanšu piedāvājuma veidlapai.

# Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji

# Pasūtītāja iepirkumu komisija veic piedāvājumu salīdzināšanu un novērtēšanu.

# Pretendentu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām, Pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē bez pretendentu klātbūtnes.

# Iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu no dalības turpmākajās piedāvājumu izvērtēšanas stadijās, ja:

    - Pretendents nav iesniedzis šī Nolikuma 3.nodaļā minētos dokumentus;

    - Pretendents atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 5.daļas izslēgšanas noteikumiem.

    - Pretendenta iesniegtie dokumenti ir neatbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.

  - Saskaņā ar Nolikumā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju, Iepirkuma komisija no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā norādītajām prasībām, izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

# Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

# Iepirkuma komisijas tiesības

# Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai.

# Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

# Izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.

# Izbeigt vai pārtraukt iepirkumu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajos gadījumos un kārtībā.

# Iepirkuma komisijas pienākumi

# Nodrošināt Iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

# Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

# Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma sniegt informāciju par iepirkuma dokumentāciju ne vēlāk kā 3 darba dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

# Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības

    - Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Citas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

  - Pretendenta pienākumi

    - Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.

    - Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informācijas sniegšanu.

    - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

- Iepirkuma līgums

  - Par iepirkuma priekšmetu pasūtītājs ar izraudzīto pretendentu slēgs iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem, par pamatu ņemot Nolikumam pievienoto iepirkuma līguma projektu (nolikuma 4.pielikums).

Pielikumā:

- Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā uz 1 lapas;

- Tehniskās specifikācijas/Tehnisko piedāvājumu uz 4 lapām;

- Pretendenta finanšu piedāvājuma veidlapa uz 2 lapām;

- Iepirkuma līguma projekts uz 5 lapām.

1. pielikums

Uzņēmuma rekvizīti

PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

Vieta

____.___.2015. Nr.__

# Iepazinušies ar iepirkuma „Bezvadu lokālo tīklu ierīkošana un zonas paplašināšana Ventspils novada teritorijā, projekta „Publisko interneta pieejas punktu izveide un pilnveidošana Ventspils novada teritorijā” ietvaros” ar iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2015/20 nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt iekārtu komplektu piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma nolikuma noteikumiem par kopējo līgumcenu.

(piedāvātā līgumcena EUR (bez PVN) vārdos un skaitļos)

Ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Apņemamies ievērot visas iepirkuma prasības;

- Apstiprinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem un šajā piedāvājuma cenā pilnībā iekļāvuši visas šai sakarībā paredzētās izmaksas, un mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā iepirkuma līguma darbības laikā;

- Garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Apliecinām, ka:

- Piedāvātajiem iekārtu komplektiem tiek dota garantija atbilstoši iepirkuma tehniskajās specifikācijas prasītajam;

- Esam iepazinušies ar sagatavoto līgumprojektu un piekrītam tā nosacījumiem;

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

Pretendents _________________________________________________________________________

pretendenta nosaukums

pretendenta adrese, tālruņa (faksa) numuri

vienotais reģistrācijas Nr.________________________________________________

pretendenta bankas rekvizīti

vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

mob.tel., e-pasts

Z.v. 		___________________________________________________________

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts

______________________________________________________

Personas, kas parakstīs iepirkuma līgumu vārds, uzvārds, amats

_______________________________________________

Personas, kas parakstīs iepirkuma līgumu, tālruņa Nr.

2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

1) Bezvadu lokālā tīkla tips 1

| Iekārta | Maršrutētājs ar āra antenu | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Nosaukums, marka, modelis |  |  |
| Tīkla interfeiss | Ne mazāk kā 5 gab. 10/100/1000 Ethernet |  |
| Procesora ātrums | Ne mazāk kā 400MHz |  |
| RAM | Ne mazāk kā 64MB |  |
| Barošana | No 220V maiņstrāvas tīkla |  |
| Darbības temperatūra | Vismaz -20C līdz +70C |  |
| Darbības mitrums | Ne šaurākā diapazonā kā 5 – 80% bez mitruma kondensācijas |  |
| WAN pieslēgums | Atsevišķs ligzda |  |
| Sertifikāti | CE |  |
| Atbalstāmie standarti | IEEE 802.11b/g/n |  |
| Drošība | WPA2 (AES vai TKIP) MAC adress filter |  |
| Ugunsmūris | Iekārtā iebūvēts ugunsmūris |  |
| Plūsmas prioritātes | Iekārtā iespējams noteikt datu plūsmas prioritātes |  |
| Funkcionalitāte | Auto-Crossover (MDI/MDI-X) Class-Based Traffic Shaping (CBTS) Class-Based Traffic Policing (CBTP) IPv6 atbalsts |  |
| Vadība | Iekārtas vadība ir iespējama, izmantojot jebkuru interneta pārlūka programmatūru un komandrindas rīkus (Telnet, SNMPv3, SSH, CLI, HTTP management) |  |
| Citas prasības | Notikumu žurnāla veidošanas iespēja ar funkciju nosūtīt notikumu žurnālu Syslog serverim |  |
| Antena | Ārēji noņemama. Apraides rādiuss ne mazāk kā 50m no apraides punkta Raidīšanas leņķis Omni – 360O Darbības mitrums 0 – 100% Darbības temperatūra -40 līdz 80° C Montāža pie kronšteina vai caurules. |  |
| Antenu skaits | Katrā objektā pēc nepieciešamības, nodrošinot vajadzīgo pārklājumu |  |
| Garantija | 2 gadi |  |

Tehniskās prasības vītā pāra kabelim:

- Kabelim ir jāatbilst cat5e kategorijai, standartam TIA/EIA-568-B.2-1 jeb ISO/IEC vai CENELEC standartiem.

- Kabelim ir jābūt UTP (Unshielded Twisted Pair).

- Kabeļa dzīslu apvalka krāsojumam ir jāatbilst 568-A/B elektroinstalācijas kodam (wiring code)

- Kabelim ir jābūt paredzētam āra darbiem ar dubultās izolācijas pārvalku.

- Kabelim ir jāsatur 8 AWG 24 (American Wire Gauge 24) diametra vītā pāra dzīslas.

- Kabelim ir jābūt ar cietām dzīslām (solid wire).

Bezvadu lokālo tīklu ierīkošanas adreses un teritorijas:

| Adrese | Signāla pārklājuma teritorija |
| --- | --- |
| Ances muiža, Ance, Ances pagasts, Ventspils novads, LV-3612 | Teritorija pie muižas ieejas, kā arī pie invalīdu uzbrauktuves |
| „Valde”, Blāzma, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613 | Teritorija pie ēkas ieejas, kā arī blakus esošais stāvlaukums |
| Ventspils novada Bērnu nams „Stikli”, Stikli, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613 | Blakus esošais bērnu atpūtas parks |
| „Ausekļi”, Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | Teritorija pie tautas nama ieejas, kā arī teritorija ap ēku |
| Estrāde, Jūrkalne, Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, LV-3626 | Estrādes teritorija |
| „Gobas”, Pope, Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614 | Teritorija pie kultūras nama ieejas. |
| „Ugāles pagasta nams”, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615 | Teritorija pie ēkas ieejas, kā arī blakus esošais stāvlaukums un bērnu atrakciju laukums |
| Tārgales pamatskola, Tārgale, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621 | Teritorija pie ēkas ieejas |
| Maija iela 8, Piltene, Piltenes pagasts, Ventspils novads, LV-3620 | Teritorija pie ēkas ieejas (uz Maija ielas pusi), kā arī blakus esošais stāvlaukums |
| Skolas iela 14, Pope, Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614 | Teritorija pie ēkas bērnudārza korpusa ieejas, kā arī blakus esošais stāvlaukums |
| „Kalves”, Užava, Užavas pagasts, Ventspils novads, LV-3627 | Teritorija pie skolas galvenās ieejas, skolēnu atpūtas teritorija pie skolas |
| „Saulgrieži”, Ziras, Ziru pagasts, Ventspils novads, LV-3624 | Teritorija pie ēkas ieejas (ieeja ar invalīdu uzbrauktuvi), kā arī blakus esošais stāvlaukums |

2) Bezvadu lokālā tīkla tips 2

| Iekārta | Maršrutētājs ar āra antenu | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Nosaukums, marka, modelis |  |  |
| Tīkla interfeiss | Ne mazāk kā 5 gab. 10/100/1000 Ethernet |  |
| Procesora ātrums | Ne mazāk kā 400MHz |  |
| RAM | Ne mazāk kā 64MB |  |
| Barošana | No 220V maiņstrāvas tīkla |  |
| Darbības temperatūra | Vismaz -10C līdz +0C |  |
| Darbības mitrums | Ne šaurākā diapazonā kā 5 – 80% bez mitruma kondensācijas |  |
| WAN pieslēgums | Atsevišķs ligzda |  |
| Sertifikāti | CE |  |
| Atbalstāmie standarti | IEEE 802.11b/g/n |  |
| Drošība | WPA2 (AES vai TKIP) MAC adress filter |  |
| Ugunsmūris | Iekārtā iebūvēts ugunsmūris |  |
| Plūsmas prioritātes | Iekārtā iespējams noteikt datu plūsmas prioritātes |  |
| Funkcionalitāte | Auto-Crossover (MDI/MDI-X) Class-Based Traffic Shaping (CBTS) Class-Based Traffic Policing (CBTP) IPv6 atbalsts |  |
| Vadība | Iekārtas vadība ir iespējama, izmantojot jebkuru interneta pārlūka programmatūru un komandrindas rīkus (Telnet, SNMPv3, SSH, CLI, HTTP management) |  |
| Citas prasības | Notikumu žurnāla veidošanas iespēja ar funkciju nosūtīt notikumu žurnālu Syslog serverim |  |
| Antena | Integrēta. Apraides rādiuss ne mazāk kā 50m no apraides punkta Raidīšanas leņķis Omni – 360O Montāža pie sienas |  |
| Antenu skaits | Katrā objektā pēc nepieciešamības, nodrošinot vajadzīgo pārklājumu |  |
| Garantija | 2 gadi |  |

Bezvadu lokālo tīklu ierīkošanas adreses un teritorijas:

| Adrese | Signāla pārklājuma teritorija |
| --- | --- |
| Skolas iela 8, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623 | Iekštelpas Sabiedriskajā centrā, kā arī teritorija ap to |

Veicamie darbi:

- Āra antenu uzstādīšana uz ēku jumtiem uz atsevišķa metāla balsta, pie kura piestiprināts kronšteins ar iekārtu, kas nodrošina signāla pārklājumu nepieciešamajā teritorijā.

- Pirms antenu uzstādīšanas minētajās adresēs, metāla balsta izvietojumu saskaņot ar Ventspils novada pašvaldības būvvaldes speciālistiem, iesniedzot paskaidrojuma rakstu.

- Antenu (-as) nepieciešams uzstādīt uz atbilstoša izmēra kronšteina. Antenu nostiprina ar metāla savilcēju (hamutu), vai metāliska tipa „U” veida savilcēju.

- Kronšteina garumam ir jābūt tādam, lai antenu varētu noregulēt tās nepieciešamajā pozīcijā. Kronšteina nostiprināšanai izvēlēties atbilstoši seguma tipam attiecīgos materiālus.

- Pie kronšteina atstāt satītu un nostiprinātu kabeļa rezerves gabalu 30 – 50 cm garumā.

- Ārpusē izvietoto kabeli nepieciešams nostiprināt ar savilcējiem pie kronšteina, vai nostiprināt pie sienas ar kabeļa izmēram paredzētiem stiprinājumiem.

- Iekštelpās kabeļus ievieto baltos kabeļu kanālos 14x8mm.

- Kabeļi izvelkami pa minimāli iespējamo trasi.

- Antenas barošanas bloks un maršrutētāju izvieto slēdzamā sadales kastē IP65 250x200x150 mm.

- Sadales skapi izvieto iekštelpās. Sadales skapi aizsniedzamā augstumā piestiprina pie sienas. Atslēgas marķē ar skapīša izvietošanas adresi. Pēc darbu pabeigšanas atslēgas atdod Ventspils novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājam.

- Maršrutētājs savienojams ar Ventspils novada pašvaldības attiecīgās iestādes interneta pieslēgumu.

3. pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Bezvadu lokālo tīklu ierīkošana un zonas paplašināšana Ventspils novada teritorijā, projekta „Publisko interneta pieejas punktu izveide un pilnveidošana Ventspils novada teritorijā” ietvaros”

Identifikācijas Nr. VND 2015/20

- Iesniedza

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

- Iesniedzēja kontaktpersona

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr./fax |  |
| e- pasta adrese |  |

- Piedāvājums

  - Mēs piedāvājam piegādāt un uzstādīt iekārtu komplektus iepirkuma tehniskajā specifikācijā un iepirkuma dokumentos norādītajā kārtībā un termiņos par sekojošu cenu:

| Piegādes elements | Piegādes adrese | Piegādes un ierīkošanas cena, EUR bez PVN | Piegādes un ierīkošanas cena, EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezvadu lokālā tīkla tips 1 | Ances muiža, Ance, Ances pagasts, Ventspils novads, LV-3612 |  |  |
|  | „Valde”, Blāzma, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613 |  |  |
|  | Ventspils novada Bērnu nams „Stikli”, Stikli, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613 |  |  |
|  | „Ausekļi”, Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 |  |  |
|  | Estrāde, Jūrkalne, Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, LV-3626 |  |  |
|  | „Gobas”, Pope, Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614 |  |  |
|  | „Ugāles pagasta nams”, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615 |  |  |
|  | Tārgales pamatskola, Tārgale, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621 |  |  |
|  | Maija iela 8, Piltene, Piltenes pagasts, Ventspils novads, LV-3620 |  |  |
|  | Skolas iela 14, Pope, Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614 |  |  |
|  | „Kalves”, Užava, Užavas pagasts, Ventspils novads, LV-3627 |  |  |
|  | „Saulgrieži”, Ziras, Ziru pagasts, Ventspils novads, LV-3624 |  |  |
| Bezvadu lokālā tīkla tips 2 | Skolas iela 8, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623 |  |  |
|  | Viss kopā: |  |  |

| Vārds, uzvārds, Amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts*, zīmoga nospiedums |  |
| Datums |  |

*Piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksta tiesīgā amatpersona

4. pielikums

Līguma projekts

LĪGUMS Nr.__________

Ventspilī,                                                                                                2015.gada ___._______

Ventspils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000052035, juridiskā adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, kuras vārdā pamatojoties uz likumu ”Par pašvaldībām” rīkojas domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, turpmāk tekstā saukts „Pasūtītājs”, no vienas puses, un

_______________, reģistrācijas Nr.________, juridiskā adrese: ________________, LV-____, tās __________________ _________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________________, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses,

abi kopā turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Bezvadu lokālo tīklu ierīkošana un zonas paplašināšana Ventspils novada teritorijā, projekta „Publisko interneta pieejas punktu izveide un pilnveidošana Ventspils novada teritorijā” ietvaros” ar iepirkuma identifikācijas Nr.VND 2015/20, turpmāk tekstā saukts – Iepirkums, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, paužot savu brīvu gribu, bez viltus, maldiem vai spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, kurā vienojas par turpmāko:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas piegādāt un uzstādīt Ventspils novada pašvaldībai bezvadu lokālā tīkla iekārtu komplektus, turpmāk tekstā – Prece, atbilstoši Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un Izpildītāja iesniegtajam tehniskam piedāvājumam (Līguma 1.pielikums), un finanšu piedāvājumam (Līguma 2.pielikums) Iepirkumā, turpmāk tekstā – Piedāvājums.

  - Izpildītājs apņemas piegādāt Preci ar savu transportu.

- LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

  - Izpildītājs piegādā un uzstāda Preci Pasūtītājam 1 (viena) mēneša laikā no Līguma noslēgšanas   dienas.

- Līguma CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- Pasūtītājs maksā pirkuma maksu Izpildītājam par Preci EUR ______ (_____________), pieskaitot PVN 21% EUR _____ (________________ euro), kopā – EUR ______ (_____________ euro), turpmāk tekstā – Līguma cena. Līguma cenā iekļauti Preces piegādes izdevumi, kā arī preces uzstādīšanas izdevumi.

- Līguma cenas samaksu Izpildītājam Pasūtītājs veic saskaņā ar faktiski piegādāto, uzstādīto un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemto Preci.

- Izpildītājs pēc Preces piegādes, uzstādīšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas izraksta Pasūtītājam rēķinu par piegādāto Preci.

- Pasūtītājs veic Izpildītājam rēķina samaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pārbaudes, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

- Visi maksājumi Izpildītājam šī Līguma ietvaros tiek veikti euro, pārskaitījuma veidā uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas norēķinu kontu.

- Izpildītājs nodrošina Līguma cenas nemainīgumu visā Līguma izpildes laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu Līguma           cenas paaugstināšanai.

- PRECES PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS NOTEIKUMI

  - Izpildītājs piegādā un uzstāda Preci Pasūtītājam Pasūtītāja noteiktā apjomā un saskaņā ar Līguma un Iepirkuma nolikuma Tehniskās specifikācijas noteikumiem.

  - Preču piegādes, uzstādīšanas laikus un apjomus Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš.

  - Preces piegādes un uzstādīšanas vietas: saskaņā ar tehnisko piedāvājumu (Līguma 1.pielikums).

  - Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Izpildītājs nodod Preci Pasūtītājam ar Preces pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Līdz Preces pieņemšanai – nodošanai visus riskus par Preci uzņemas Izpildītājs, bet pēc Preces nodošanas Pasūtītājam visi riski pāriet uz Pasūtītāju.

  - Pasūtītājs kopā ar Izpildītāju pēc Preces piegādes veic Preces pārbaudi. Pēc Preces pārbaudes Pasūtītājs un Izpildītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Ja pieņemšanas – nodošanas laikā Precei tiek konstatēti kādi trūkumi (Prece iztrūkst, Precei ir bojājumi, Prece nav kvalitatīva, neatbilst Līguma noteikumiem, Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām u.tml.), Pasūtītājs un Izpildītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu ar atrunu par konstatētajām neatbilstībām. Prece uzskatāma par nodotu atbilstoši šī Līguma prasībām tikai tad, kad šie trūkumi/neatbilstības novērsti.

  - Īpašuma tiesības uz Preci Pasūtītājam pāriet ar Preces cenas samaksas dienu.

- KVALITĀTE UN GARANTIJA

  - Izpildītājs nodrošina Precei 2 gadu garantiju no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

  - Izpildītājs garantē, ka Prece atbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem ekspluatācijas un kvalitātes standartiem.

  - Izpildītājs garantē pilnīgu piegādātās Preces atbilstību Preces ražotāja specifikācijai un apliecina, ka Prece atbilst vispārpieņemtajām kvalitātes prasībām un ir darba kārtībā.

  - Gadījumā, ja tiek konstatēts Preces defekts, Izpildītājs novērš minēto defektu vai apmaina nekvalitatīvo vai bojāto Preci pret atbilstošas kvalitātes Preci. Preces ražošanas defektu novēršanu garantijas laikā Izpildītājs nodrošina uz sava rēķina un Preces bojājumus novērš ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja vai tā pilnvarotās personas rakstiska paziņojuma saņemšanas.

  - Izpildītājs neatbild par Preces defektu, ja tas radies Preces nepareizas ekspluatācijas dēļ.

  - Izpildītājs nodod Pasūtītājam Preces garantijas talonu vienlaicīgi ar Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu.

  - Ja garantijas laikā Prece ir sabojājusies vairāk kā 2 (divas) reizes, tad Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt un Izpildītājam jānomaina nekvalitatīvā Prece pret analogu jaunu Preci.

- LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

  - Pasūtītāja saistības:

    - Pasūtītājs apņemas nodrošināt samaksas veikšanu par Preci šajā Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā, ja Izpildītājs izpildījis savas saistības;

    - Pasūtītājs apņemas ievērot Preces ekspluatācijas noteikumus;

    - Pasūtītājs apņemas veikt Preces pieņemšanu Līgumā noteiktajā kārtībā;

    - Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt piegādātās Preces kvalitāti un pieteikt pretenzijas, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem;

    - Pasūtītājam ir tiesības atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas.

  - Izpildītāja saistības:

    - Izpildītājs apņemas veikt Preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītājam Līgumā noteiktajā termiņā;

    - Izpildītājs apņemas piegādāt un uzstādīt Preci kopā ar visiem Preces komplektācijā ietilpstošajiem materiāliem un piederumiem;

    - Izpildītājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam;

    - Gadījumā, ja Izpildītājs piegādājis nekvalitatīvu vai Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci, Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā veic atkārtotu kvalitatīvas un Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādi un uzstādīšanu uz sava rēķina;

    - Izpildītājs apņemas rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami kavē Preces piegādi, Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, tā iespējamo ilgumu un iespējamo savu saistību izpildi;

    - Izpildītājs nodrošina Preces piegādi atbilstošā iepakojumā, nodrošinot pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem transportēšanas laikā.

- LĪDZĒJU ATBILDĪBA

  - Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības rezultātā.

  - Ja Izpildītājs no Pasūtītāja neatkarīgu un/vai nesaistītu iemeslu dēļ nepiegādā Preci Līgumā paredzētajā termiņā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma cenas par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas, ar nosacījumu, ja Pasūtītājs ir brīdinājis Izpildītāju par piegādes kavējumu un Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas piegādi nav veicis.

  - Ja Pasūtītājs neizpilda savas saistības, kas minētas Līguma 3.2.punktā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no pamatparāda lieluma, ar nosacījumu, ja Izpildītājs ir brīdinājis Pasūtītāju par nesamaksāto pirkuma maksu un Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas to nav veicis.

- NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

  - Ja kāds Līdzējs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde vai eksporta aizliegums Preces piederumu ražotājvalstī, ja Līdzējs tos nevarēja saprātīgi prognozēt un ietekmēt, saistību izpildes termiņš, Līdzējiem rakstiski vienojoties, tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar minēto nepārvaramas varas apstākļu izraisīto aizkavēšanos.

  - Līdzējam, kuram kļuvis neiespējami izpildīt saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ,             3 (trīs) dienu laikā jāpaziņo pārējiem Līdzējiem par šādiem nepārvaramas varas apstākļiem. Minētajam paziņojumam jāpievieno atzinums, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kas satur nepārvaramas varas apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Savlaicīga paziņojuma neiesniegšana Līdzējiem liedz iespēju atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.

- LĪGUMA DARBĪBAS PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA

  - Līgumu pirms termiņa var izbeigt tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Izpildītājam par saistību neizpildīšanu izbeigt Līgumu, ja:

    - Izpildītājs 20 (divdesmit) dienu laikā no termiņa notecējuma nav piegādājis un uzstādījis Preci Pasūtītājam;

    - Izpildītājs atkārtoti piegādājis nekvalitatīvu, Piedāvājumam vai Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci, par ko sastādīti attiecīgi akti.

  - Līguma 9.2. un 9.4.punktā minētā Līguma izbeigšana neierobežo Līdzēju tiesības uz zaudējumu atlīdzību un pielīgto līgumsodu.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē Līguma cenas samaksas termiņu par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām vai citādi traucē Izpildītājam veikt savu līgumsaistību izpildi, Izpildītājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma laušanu.

- Strīdu izskatīšanas kārtība

  - Visas domstarpības un strīdi, kas rodas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

  - Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek nodots izskatīšanai tiesā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

- LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA

  - Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

  - Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.

- PĀRĒJIE NOTEIKUMI

  - Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi grozīt vai papildināt Līgumu, izņemot Līguma cenu. Ikviens Līguma grozījums vai papildinājums tiek noformēts rakstveidā un jāparaksta abiem Līdzējiem. Jebkuri abu Līdzēju parakstīti grozījumi vai papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu, ja otrs Līdzējs to atzīst, vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

  - Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

  - Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram Līdzējam, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz zemāk norādīto adresi, ja vien Līdzējs, informācijas saņēmējs, nav iepriekš norādījis savādāk.

  - Līgums ir saistošs Līdzējiem, to pilnvarotajām personām, kā arī tiesību un saistību pārņēmējiem.

  - Pasūtītāja atbildīgā persona par līguma saistību izpildi un kontroli ir Ventspils novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja v.i. Kaspars Lašinskis, tālrunis 29289073.

  - Līgums noslēgts divos eksemplāros latviešu valodā, uz 5 (piecām) lapām un 2 (diviem) pielikumiem. Viens Līguma eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

  - Līgumam ir 2 (divi) pielikumi, kas ir tā neatņemas sastāvdaļas:

    - 1.pielikums – Iepirkuma Tehniskā piedāvājuma kopija uz ___ (______) lapām;

    - 2.pielikums – Izpildītāja Finanšu piedāvājuma kopija uz ___ (__________) lapām;

LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| Pasūtītājs: „Ventspils novada pašvaldība” Reģ.Nr. 90000052035 Adrese: Skolas iela 4 Ventspils, LV-3601 Tālrunis 63629451, fakss 63622231 Bankas rekvizīti: Banka: Kods: Konta Nr. | Izpildītājs: Reģistrācijas Nr. Adrese: Tālrunis, fakss Bankas rekvizīti: Banka: Kods: Konta |
| --- | --- |
| Domes priekšsēdētājs ____________________ /A. Mucenieks/ z.v. | Valdes priekšsēdētājs ____________________ /____ / z.v. |