APSTIPRINĀTS

Ventspils novada domes

iepirkuma komisijas

2014.gada 19.septembra  sēdē

protokols Nr.VND2014/55/1

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

_____________ /M.Dadzis/

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantam

IEPIRKUMA NOLIKUMS

Šķidrā kurināmā apkures katla un ūdens sildītāja piegāde, uzstādīšana Popes pagasta pārvaldes ēkai „Pagastmāja”

Nr. VND 2014/55

Ventspilī, 2014

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs.

VND 2014/55

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums: | Ventspils novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Adrese: | Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 |
| Reģistrācijas numurs: | 90000052035 |
| Tālruņa numurs: | 63629492 |
| Faksa numurs: | 63622231 |
| E-pasta adrese: | juris.krilovskis@ventspilsnd.lv |
| Kontaktpersonas | Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. 63629492, 29145212. Popes pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Krauze, tālr. 636812086, 29126935 (Jautājumos par tehnisko specifikāciju) |

  - Iepirkuma nolikuma un citu ar to saistīto dokumentu saņemšanas kārtība.

    - Iepirkuma “Šķidrā kurināmā apkures katla un ūdens sildītāja piegāde, uzstādīšana Popes pagasta pārvaldes ēkai „Pagastmāja””, iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2014/55, nolikumu, turpmāk tekstā – Nolikums, un ar to saistītos dokumentus ieinteresētie piegādātāji var saņemt uzreiz pēc paziņojuma par līgumu publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, minētajā paziņojumā norādītajā Pasūtītāja mājas lapā internetā  www.ventspilsnovads.lv sadaļā Iepirkumi.

    - Ieinteresētie piegādātāji ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī Ventspils novada domē iepirkumu nodaļā 10.kab., Skolas ielā 4,  Ventspilī.

    - Šķidrā kurināmā apkures katla un ūdens sildītāja uzstādīšanas vietu apskati var veikt individuāli, saskaņojot laikus ar pagasta pārvaldes vadītāju:

Vilni Krauzi, mob.tel. 29126935

  - Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

    - Ieinteresētie piegādātāji savus piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 2014.gada 30.septembrim plkst. 10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kab. Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

    - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents no Pasūtītāja var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts un reģistrēts.

    - Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības Iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas laiks. Mainīt vai atsaukt piedāvājumu pretendents var personīgi vai ar tā pārstāvja starpniecību (pārstāvim jāuzrāda pretendenta pilnvarojums ar tiesībām atsaukt vai mainīt piedāvājumu).

    - Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājumu variantus.

  - Piedāvājuma noformēšana.

    - Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

      - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

      - pretendenta nosaukums un adrese;

      - atzīme „Piedāvājums iepirkumam “Šķidrā kurināmā apkures katla un ūdens sildītāja piegāde, uzstādīšana Popes pagasta pārvaldes ēkai „Pagastmāja””, iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2014/55”.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Ja ir veikti labojumi, tiem jābūt atrunātiem.

    - Piedāvājuma sākumā aiz titullapas jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kura seko visi piedāvājumam pievienojamie dokumenti – pieteikums dalībai iepirkumā, pretendenta atlases dokumenti, tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums.

    - Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt cauršūtām (caurauklotām) un numurētām.

    - Piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets – šķidrā kurināmā apkure katla un ūdens sildītāja piegāde, uzstādīšana Popes pagasta pārvaldes ēkai „Pagastmāja”, saskaņā ar Iepirkuma Nolikuma Tehniskajā specifikācijā (nolikuma 2.pielikums) norādītajām prasībām.

  - Piegādes un uzstādīšanas vieta- atbilstoši tehniskā specifikācijā norādītai vietai.

  - Līguma izpildes termiņš: 1(viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas.

  - Pakalpojuma apmaksa – Pasūtītājs maksājumus veic līguma apmaksu 10 darba dienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Pieņemšanas nodošanas akts tiek sastādīts, kad piegādātājs piegādājis, uzstādījis un pasūtītājs pārbaudījis uzstādītos skaitītājus.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu.

  - Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, gadījumā, ja pretendents ir juridiska persona.

  - Pretendenta rakstisks apliecinājums par to, ka tam ir pieredze šī iepirkuma nolikumā minēto preču piegādē un ka tas ir sniedzis tādus ar preču piegādi saistītus pakalpojumus, kā Preces garantijas un pēcpārdošanas apkalpošanu,  iesniedzot sarakstu par iepriekšējos divos gados veiktām preču piegādēm, norādot pasūtītājus un to kontaktinformāciju.

  - Aizpildīta objektu apskates reģistrācijas formas kopija (Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr.2).

  - Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu atbilstoši Tehniskā piedāvājuma formai (Pielikums Nr.2) un apliecina piedāvāto šķidrā apkures katla un ūdens sildītāja atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, apstiprina to kvalitāti un garantiju. Piedāvātajam šķidrā kurināmā apkures katlam un ūdens sildītājam ir jānodrošina garantijas remonts. Tehniskajam piedāvājumam var pievienot piedāvāto šķidrā kurināmā apkures katla un ūdens sildītāja attēlus un tml.

  - Pretendenta finanšu piedāvājums, kas jāiesniedz atbilstoši nolikuma 3.pielikumā pievienotajai finanšu piedāvājuma veidlapai.

- Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji

  - Pasūtītāja iepirkumu komisija veic piedāvājumu salīdzināšanu un novērtēšanu.

  - Pretendentu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām, Pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē bez pretendentu klātbūtnes.

  - Iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu no dalības turpmākajās piedāvājumu izvērtēšanas stadijās, ja:

    - Pretendents nav iesniedzis šī Nolikuma 3.nodaļā minētos dokumentus;

    - Pretendents atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 5.daļas izslēgšanas noteikumiem.

  - Pretendenta iesniegtie dokumenti ir neatbilstoši iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.

  - Saskaņā ar Nolikumā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju, Iepirkuma komisija no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā norādītajām prasībām, izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

- Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkuma komisijas tiesības.

    - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai.

    - Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

    - Izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.

    - Izbeigt vai pārtraukt iepirkumu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajos gadījumos un kārtībā.

5.1.5. Atkarībā no iepirkuma pretendenta, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, piedāvājuma, pamatojoties uz Pasūtītāja budžeta iespējām pilnībā vai daļēji atteikties no iepirkuma priekšmeta apjoma.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi.

    - Nodrošināt Iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma sniegt informāciju par iepirkuma dokumentāciju.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības.

    - Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Citas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

  - Pretendenta pienākumi.

    - Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.

    - Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informācijas sniegšanu.

    - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

- Iepirkuma līgums

  - Par iepirkuma priekšmetu pasūtītājs ar izraudzīto pretendentu slēgs iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem, par pamatu ņemot Nolikumam pievienoto iepirkuma līguma projektu (nolikuma 4.pielikums).

Pielikumā:

- Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā uz 1 lapas;

- Tehniskā specifikācija/Tehniskā piedāvājums uz 3 lapām;

- Pretendenta finanšu piedāvājuma veidlapa uz 1 lapas;

- Iepirkuma līguma projekts uz 5 lapām.

1. pielikums

Uzņēmuma rekvizīti

PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

Vieta

____.___.2014. Nr.__

- Iepazinušies ar iepirkuma “Šķidrā kurināmā apkures katla  un ūdens sildītāja piegāde, uzstādīšana Popes pagasta pārvaldes ēkai „Pagastmāja””, iepirkuma identifikācijas Nr.VND 2014/55 nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt šķidrā kurināmā katla  un  ūdens sildītāja  piegādi,  uzstādīšanu saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma nolikuma noteikumiem par kopējo līgumcenu.

(piedāvātā līgumcena EUR (bez PVN) vārdos un skaitļos)

Ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Apņemamies ievērot visas iepirkuma prasības;

- Apstiprinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem un šajā piedāvājuma cenā pilnībā iekļāvuši visas šai sakarībā paredzētās izmaksas, un mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā iepirkuma līguma darbības laikā;

- Garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Apliecinām, ka:

- Piedāvātajam šķidrā kurināmā apkures katlam un ūdens sildītājam tiek dota garantija 2 (divi) gadi no uzstādīšanas dienas;

- Esam iepazinušies ar sagatavoto līgumprojektu un piekrītam tā nosacījumiem;

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt Instrukcijā pretendentiem un Tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

Pretendents _________________________________________________________________________

pretendenta nosaukums

pretendenta adrese, tālruņa (faksa) numuri

vienotais reģistrācijas Nr.________________________________________________

pretendenta bankas rekvizīti

vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

mob.tel., e-pasts

Z.v. 		___________________________________________________________

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts

______________________________________________________

Personas, kas parakstīs iepirkuma līgumu vārds, uzvārds, amats

_______________________________________________

Personas, kas parakstīs iepirkuma līgumu, tālruņa Nr.

2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Šķidrā kurināmā apkures katla un ūdens sildītāja piegāde, uzstādīšana Popes pagasta pārvaldes ēkai „Pagastmāja””

Pretendentam līguma ietvaros jāveic šķidrā kurināmā apkures katla un ūdens sildītāja piegādi, uzstādīšanu pēc adreses – Popes pagasta pārvaldes ēka „Pagastmāja”, Popes pagasts, Ventspils novads.

Prasības apkures katlam:

- Kurināmā veids- šķidrais kurināmais

- Apkures katla jauda 59-78W

- Izmēri nedrīkst pārsniegt H=1130, platums=600mm, dziļums=1027mm

- Lietderības koeficents ne mazāks par 95%

- Katla konstrukcija- čuguna sekciju ar 6 sekcijām

- Darba spiediens 4bar

- Pieļaujamā darba temperatūra 120 C

- Šķidrā kurināmā deglis ar jaudu 36-77 kW

- Ūdens sildītājs 300 L ar rūpnieciski izgatavotu siltumizolāciju siltā ūdens sagatavošanai

- Rūpnieciski izgatavots nerūsošā tērauda dubultsienu izolēts skurstenis

- Darba uzdevums- nomainīt esošo apkures katlu pret jaunu, paredzot, paredzot siltā ūdens sagatavošanu, ierīkot jaunu tērauda dubultsienu izolētu skursteni. Skursteņa ierīkošanas risinājumus, pēc katlu telpas apsekošanas, piedāvā darba veicējs.

- Iepirkuma priekšmeta specifikas dēļ Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas jāiepazīstas ar objektu dabā. Katrs Pretendents ierodoties uz objekta apskati, tiks reģistrēts. Reģistrācijas forma (pielikums Nr.1) tiks sastādīta divos eksemplāros, no tiem viena paliks Ventspils novada pašvaldībai, bet otra tiks nodota Pretendentam. Šī reģistrācijas formas kopija Pretendentam jāpievieno iesniedzamai iepirkuma dokumentācijai.

- Pretendentam jāizvērtē apkures katla un ūdens sildītāja  uzstādīšanas iespējas un  nepieciešamo materiālu daudzumu ( u.c. materiāli). Jāsastāda objektam nepieciešamo materiālu un darbu apjomu specifikācija.

- Pretendentam atbilstoši objektu nepieciešamo materiālu un darbu apjomu specifikācijām jāsastāda izmaksu aprēķini (tāmes) atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” Lokālās tāmes atsevišķi katram objektam un Koptāmi par visu apjomu.

- Pretendentam jāiesniedz apkures katlu tehniskā dokumentācija (pase, sertifikāts u.c.), ražotājfirmas instrukcija (uzstādīšanai, montāžai, ekspluatācijai u.c.), atbilstības novērtēšanas dokumenti (atbilstības deklarācija u.c.).

- Pretendentam jāveic Pasūtītāja pārstāvja apmācība apkures katla ekspluatācijā.

*Piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksta tiesīgā amatpersona

Pielikums Nr.1

Reģistrācijas forma

Par objektu apsekošanu apkures katla uzstādīšanai

sagatavota pamatojoties uz iepirkuma “Šķidrā kurināmā apkures katla piegāde, uzstādīšana Popes pagasta pārvaldes ēkai „Pagastmāja””, ar id.nr.VND 2014/55, nolikuma 3.4. punktu.

Piedaloties

Pasūtītāja pārstāvim ____________________________________________________

(Pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

Pretendenta pārstāvim___________________________________________________

(Pretendenta nosaukums, pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

____________________________________________________________________________________________

Sastādīta par sekojošo, ka:

2014.gada _____. ____________ apsekots objekts _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

un Pretendenta pārstāvis ir iepazinies ar apsekotā objekta „Pagastmāja”, Popes pagastā, Ventspils novadā šķidrā kurināmā apkures katla un ūdens sildītāja uzstādīšanu.

Paraksti:

Pasūtītāja pārstāvis ___________________ / _____________________

(paraksts)				(paraksta atšifrējums)

Pretendenta pārstāvis ____________________ / ______________________

(paraksts)				      (paraksta atšifrējums)

3. pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkums: “Šķidrā kurināmā apkures katla un ūdens sildītāja  piegāde, uzstādīšana Popes pagasta pārvaldes ēkai „Pagastmāja””,  Identifikācijas Nr. VND 2014/55

Pretendentam atbilstoši objektu nepieciešamo materiālu un darbu apjomu specifikācijām jāsastāda izmaksu aprēķini (tāmes) atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” Lokālās tāmes objektam un Koptāmi par visu apjomu.

4. pielikums

Līguma projekts

LĪGUMS Nr.__________

Ventspilī,                                                                                  2014.gada ___._______

Ventspils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000052035, juridiskā adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, kuras vārdā pamatojoties uz likumu ”Par pašvaldībām” rīkojas domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, turpmāk tekstā saukts „Pasūtītājs”, no vienas puses, un

_______________, reģistrācijas Nr.________, juridiskā adrese: ________________, LV-____, tās __________________ _________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________________, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses,

abi kopā turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma “Šķidrā kurināmā apkures katla piegāde un ūdens sildītāja piegāde, uzstādīšana Popes pagasta pārvaldes ēkai „Pagastmāja”” identifikācijas Nr.VND 2014/55, turpmāk tekstā saukts – Iepirkums, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, paužot savu brīvu gribu, bez viltus, maldiem vai spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, kurā vienojas par turpmāko:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas piegādāt un uzstādīt Popes pagasta pārvaldes ēkai „Pagastmāja” šķidrā kurināmā apkures katlu un ūdens sildītāju, turpmāk tekstā – Preces, atbilstoši Iepirkumā noteiktajām prasībām un tehniskai specifikācijai (Līguma1.pielikums), un finanšu piedāvājumam (Tāmei) (Līguma 2.pielikums) Iepirkumā, turpmāk tekstā – Piedāvājums.

  - Izpildītājs apņemas piegādāt Preci ar savu transportu.

- LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

  - Izpildītājs piegādā un uzstāda Preci Pasūtītājam 1 (viena) mēneša laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

- Līguma CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- Pasūtītājs maksā pirkuma maksu Izpildītājam par Preci EUR ____ (___), pieskaitot PVN 21% EUR __ (__), kopā – EUR ___ (__), turpmāk tekstā – Līguma cena. Līguma cenā iekļauti Preces piegādes un uzstādīšanas izdevumi.

- Samaksu par Preci Pasūtītājs veic šādā kārtībā:

3.2.1. Avansa izmaksa – 10% (desmit procenti) apmērā no līguma cenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina iesniegšanas. Termiņu sāk skaitīt no pēdējā iesniegtā un akceptētā atbilstošā dokumenta iesniegšanas dienas.

3.2.2. Galīgo norēķinu par preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pārbaudes, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

- Visi maksājumi Izpildītājam šī Līguma ietvaros tiek veikti EUR, pārskaitījuma veidā uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas norēķinu kontu.

- Izpildītājs nodrošina Līguma cenas nemainīgumu visā Līguma izpildes laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu Līguma cenas paaugstināšanai.

- PRECES PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS NOTEIKUMI

  - Izpildītājs piegādā un uzstāda Preci Pasūtītājam Piedāvājumā noteiktā apjomā un saskaņā ar Līguma un Iepirkuma nolikuma Tehniskās specifikācijas noteikumiem.

  - Izpildītājs piegādā un uzstāda Preci Pasūtītājam darba dienā darba laikā. Preces piegādes un uzstādīšanas vieta: _______, Ventspils novads.

  - Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Izpildītājs nodod Preci Pasūtītājam ar Preces pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Līdz Preces pieņemšanai – nodošanai visus riskus par Preci uzņemas Izpildītājs, bet pēc Preces nodošanas Pasūtītājam visi riski pāriet uz Pasūtītāju.

  - Pasūtītājs kopā ar Izpildītāju pēc Preces piegādes veic Preces pārbaudi. Pēc uzstādītās Preces pārbaudes Pasūtītājs un Izpildītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Ja pieņemšanas – nodošanas laikā Precei tiek konstatēti kādi trūkumi (Prece iztrūkst, Precei ir bojājumi, Prece nav kvalitatīva, neatbilst Līguma noteikumiem, Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām u.tml.), Pasūtītājs un Izpildītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu ar atrunu par konstatētajām neatbilstībām. Prece uzskatāma par nodotu atbilstoši šī Līguma prasībām tikai tad, kad šie trūkumi/neatbilstības novērsti.

  - Īpašuma tiesības uz Preci Pasūtītājam pāriet ar Preces cenas samaksas dienu

- KVALITĀTE UN GARANTIJA

  - Izpildītājs nodrošina Precei 2 (divu) gadu garantiju no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

  - Izpildītājs garantē, ka Prece atbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem ekspluatācijas un kvalitātes standartiem.

  - Izpildītājs garantē pilnīgu piegādātās Preces atbilstību Preces ražotāja specifikācijai un apliecina, ka Prece atbilst vispārpieņemtajām kvalitātes prasībām un ir darba kārtībā.

  - Gadījumā, ja tiek konstatēts Preces defekts, Izpildītājs novērš minēto defektu vai apmaina nekvalitatīvo vai bojāto Preci pret atbilstošas kvalitātes Preci. Preces ražošanas defektu novēršanu garantijas laikā Izpildītājs nodrošina uz sava rēķina un Preces bojājumus novērš ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja vai tā pilnvarotās personas rakstiska paziņojuma saņemšanas.

  - Izpildītājs neatbild par Preces defektu, ja tas radies Preces nepareizas ekspluatācijas dēļ.

  - Izpildītājs nodod Pasūtītājam Preces garantijas talonu vienlaicīgi ar Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu.

  - Ja garantijas laikā Prece ir sabojājusies vairāk kā 2 (divas) reizes, tad Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt un Izpildītājam jānomaina nekvalitatīvā Prece pret analogu jaunu Preci.

- LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

  - Pasūtītāja saistības:

    - Pasūtītājs apņemas nodrošināt samaksas veikšanu par Preci šajā Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā, ja Izpildītājs izpildījis savas saistības;

    - Pasūtītājs apņemas ievērot Preces ekspluatācijas noteikumus;

    - Pasūtītājs apņemas veikt Preces pieņemšanu Līgumā noteiktajā kārtībā;

    - Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt piegādātās Preces kvalitāti un pieteikt pretenzijas, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem;

    - Pasūtītājam ir tiesības atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas.

  - Izpildītāja saistības:

    - Izpildītājs apņemas veikt Preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītājam Līgumā noteiktajā termiņā;

    - Izpildītājs apņemas piegādāt un uzstādīt Preci kopā ar visiem Preces komplektācijā ietilpstošajiem materiāliem un piederumiem;

    - Izpildītājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās uzstādīšanai un nodošanai Pasūtītājam;

    - Gadījumā, ja Izpildītājs piegādājis nekvalitatīvu vai Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci, Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā veic atkārtotu kvalitatīvas un Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādi uz sava rēķina;

    - Izpildītājs apņemas rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami kavē Preces piegādi un uzstādīšanu, Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, tā iespējamo ilgumu un iespējamo savu saistību izpildi;

- LĪDZĒJU ATBILDĪBA

  - Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības rezultātā.

  - Ja Izpildītājs no Pasūtītāja neatkarīgu un/vai nesaistītu iemeslu dēļ nepiegādā Preci Līgumā paredzētajā termiņā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma cenas par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas, ar nosacījumu, ja Pasūtītājs ir brīdinājis Izpildītāju par piegādes kavējumu un Izpildītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas piegādi nav veicis.

  - Ja Pasūtītājs neizpilda savas saistības, kas minētas Līguma 3.2.punktā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no pamatparāda lieluma, ar nosacījumu, ja Izpildītājs ir brīdinājis Pasūtītāju par nesamaksāto pirkuma maksu un Pasūtītājs  15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas to nav veicis.

- NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

  - Ja kāds Līdzējs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde vai eksporta aizliegums Preces piederumu ražotājvalstī, ja Līdzējs tos nevarēja saprātīgi prognozēt un ietekmēt, saistību izpildes termiņš, Līdzējiem rakstiski vienojoties, tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar minēto nepārvaramas varas apstākļu izraisīto aizkavēšanos.

  - Līdzējam, kuram kļuvis neiespējami izpildīt saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 3 (trīs) dienu laikā jāpaziņo pārējiem Līdzējiem par šādiem nepārvaramas varas apstākļiem. Minētajam paziņojumam jāpievieno atzinums, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kas satur nepārvaramas varas apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Savlaicīga paziņojuma neiesniegšana Līdzējiem liedz iespēju atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.

- LĪGUMA DARBĪBAS PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA

  - Līgumu pirms termiņa var izbeigt tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Izpildītājam par saistību neizpildīšanu izbeigt Līgumu, ja:

    - Izpildītājs 20 (divdesmit) dienu laikā no termiņa notecējuma nav piegādājis un uzstādījis Preci Pasūtītājam;

    - Izpildītājs atkārtoti piegādājis un uzstādījis nekvalitatīvu, Piedāvājumam vai Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci, par ko sastādīti attiecīgi akti.

  - Līguma 9.2. un 9.4.punktā minētā Līguma izbeigšana neierobežo Līdzēju tiesības uz zaudējumu atlīdzību un pielīgto līgumsodu.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē Līguma cenas samaksas termiņu par 15 (piecpadsmit) darba dienām vai citādi traucē Izpildītājam veikt savu līgumsaistību izpildi, Izpildītājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma laušanu.

- Strīdu izskatīšanas kārtība

  - Visas domstarpības un strīdi, kas rodas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

  - Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek nodots izskatīšanai tiesā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

- LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA

  - Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

  - Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.

- PĀRĒJIE NOTEIKUMI

  - Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi grozīt vai papildināt Līgumu, izņemot Līguma cenu. Ikviens Līguma grozījums vai papildinājums tiek noformēts rakstveidā un jāparaksta abiem Līdzējiem. Jebkuri abu Līdzēju parakstīti grozījumi vai papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu, ja otrs Līdzējs to atzīst, vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

  - Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

  - Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram Līdzējam, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz zemāk norādīto adresi, ja vien Līdzējs, informācijas saņēmējs, nav iepriekš norādījis savādāk.

  - Līgums ir saistošs Līdzējiem, to pilnvarotajām personām, kā arī tiesību un saistību pārņēmējiem.

  - Pasūtītāja atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi ir ____________, tālrunis ______, mob. tālrunis ________.

  - Līgums noslēgts divos eksemplāros latviešu valodā, uz 5 (piecām) lapām un 2 (diviem) pielikumiem. Viens Līguma eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

  - Līgumam ir 2 (divi) pielikumi, kas ir tā neatņemas sastāvdaļas:

    - 1.pielikums – Iepirkuma nolikuma Tehniskās specifikācijas kopija uz ___ (______) lapām;

    - 2.pielikums – Izpildītāja Finanšu piedāvājuma kopija uz ___ (__________) lapām;

- PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| Pasūtītājs: „Ventspils novada pašvaldība” Reģ.Nr. 90000052035 Adrese: Skolas iela 4 Ventspils, LV-3601 Tālrunis 63629451, fakss 63622231 Bankas rekvizīti: Banka: Kods: Konta Nr. | Izpildītājs: Reģistrācijas Nr. Adrese: Tālrunis, fakss Bankas rekvizīti: Banka: Kods: Konta |
| --- | --- |
| Domes priekšsēdētājs ____________________ /A. Mucenieks/ z.v. | Valdes priekšsēdētājs ____________________ /____ / z.v. |