# LATVIJAS REPUBLIKA

## VENTSPILS NOVADA DOME

IEPIRKUMA KOMISIJA

### Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv

www.ventspilsnd.lv

#### Ventspilī

20.08.2013. Nr. 1

Skaidrojumi Ieinteresētajiem piegādātājiem par iepirkumu „Ventavas ciema ceļu rekonstrukcija, elektriskā apgaismojuma jaunbūve Vārves pagastā, Ventspils novadā (1.būves kārta)”

Identifikācijas Nr. VND2013/37EZF

1. Jautājums: „Lokālās tāmes Nr.2 „ELT SADAĻA” pozīcija Nr.1.1.11 paredz „Ielu gaismas ķermenis SGS 101” - 28 gab.”, bet pozīcija Nr. 2.1.19 paredz „Gaismekļu un spuldžu montāža balstos SGS 101 70W Na” – 38 gab. Ņemot vērā, ka abas šīs pozīcijas ir savstarpēji saistītas, rodas bažas, ka apjomos ir ieviesusies kļūda. Lūdzam precizēt iepriekš minēto pozīciju apjomus.”

Atbilde.

Projektā ir paredzēts izmantot 10 gab. esošos  SGS 101 gaismas ķermeņus, tāpēc darbu apjomos kopā ir 38 gab. SGS 101 montāža jaunajos apgaismojuma balstos.

2.Jautājums: „Lokālās tāmes Nr.1 „CEĻU SADAĻA” pozīcija Nr.7.2. paredz „Elektroapgādes kabeļu rezerves aizsargcauruļu uzstādīšana, d110mm” – 486 gab. Ņemot vērā, ka aizsargcauruļu daudzums parasti tiek norādīts metros, lūdzam precizēt šīs pozīcijas mērvienību.”

Atbilde.

Ieviesusies drukas kļūda, jābūt m (metri).

3. Jautājums: „Lokālās tāmes Nr.1 „CEĻU SADAĻA” pozīcija Nr.4.2. paredz „Karstais a/bet AC 22base/bin, h=4cm (brauktuvei)” – 8683m², bet tehniskajā projektā tiek paredzēts „Karstais a/bet AC16 base/bin”. Lūdzam precizēt iepriekš minētas pozīcijas materiālu.”

Atbilde.

Projektā ir paredzēti divi brauktuves segas konstrukcijas tipi. Skatīt ras. lapu GT-6 "Griezumi"; Paskaidrojuma rakstā punktu 4.8. Ceļa segas konstrukcija (Ielas brauktuves I tips , Ielas brauktuves II tips).

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs						M. Dadzis