APSTIPRINĀTS

Ventspils novada domes

iepirkuma komisijas

2013.gada 6.augusta sēdē

protokols Nr.2013/41 ELFLA/1

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

/M.Dadzis /

____________________________

Pārvietojamās  skatuves iegāde Ventspils novada kultūras pasākumu nodrošināšanai ,

identifikācijas Nr. VND 2013/41ELFLA

(Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1.panta kārtībā)

| 1 | Iepirkuma priekšmets, Identifikācijas Nr. CPV kods Informācija par iepirkuma priekšmetu | "Pārvietojamās skatuves iegāde Ventspils novada kultūras pasākumu nodrošināšanai” identifikācijas Nr. VND2013/41ELFLA CPV kods – 44211100-3 Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 kontaktpersonas: par iepirkuma priekšmetu- kultūras pasākumu organizatore Vārves pagastā Inga Berga, mob.tālrunis 22002942; par nolikumu- iepirkuma speciāliste Guna Punkstiņa, mob.tālrunis 20010652 Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1. pantu. Iepirkuma mērķis – izvēlēties piedāvājumu ar zemāko cenu Iepirkuma līguma izpildes termiņš – 3mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas. Pārvietojamās skatuves iegāde Ventspils novada pasākumu nodrošināšanai |
| --- | --- | --- |
| 2 | Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš | Pieteikuma iesniegšanas termiņš: Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 27.augustam plkst.10-00 Ventspils novada pašvaldība, Skolas ielā 4, Ventspils, LV-3601, iesniedzot personīgi darba dienās no plkst.8-00 līdz 16-00, vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam |
| 3 | Piedāvājuma noformēšana | Piedāvājums jāiesniedz aizzīmogotā aploksnē, uz kuras norādīts: Ventspils novada pašvaldība Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 iepirkums „Pārvietojamās skatuves iegāde Ventspils novada kultūras pasākumu nodrošināšanai , identifikācijas Nr. VND 2013/41ELFLA piedāvājuma iesniedzēja nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese, kontakttel., fakss, e-pasts/ Neatvērt līdz 2013. gada 27.augustam plkst. 10:00 Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem un noformētiem atbilstoši Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. |
| 4 | Prasības pretendentiem | Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Pretendents iesniedz vienu piedāvājumu variantu. Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, tostarp Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu, tehnisko specifikāciju, iesniedzot atbilstošus atlases dokumentus, atbilstoši norādītajām formām. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt. pretendents ir juridiska persona ar pieredzi iepirkuma priekšmetam līdzvērtīga pakalpojuma sniegšanā pēdējo 3 gadu laikā; pretendents spēj izpildīt pasūtījumu atbilstoši tehniskajai specifikācijai; pretendenta katra gada finanšu apgrozījumam 3 gadu laikā vismaz 3 x jāpārsniedz pasūtītāja paredzamā līguma cena (bez PVN). |
| 5 | Piedāvājumā iesniedzamie dokumenti | 1. Pieteikums (paraugs Pielikums Nr.1); 2. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija; 3. atsauksmes (vismaz 3) par veiktajām piegādēm, to apjomu un kvalitāti, pēdējo 3 gadu laikā; 4. Apliecinājums par preču kvalitāti un sertifikātu kopijas par preču atbilstību kvalitātes standartiem; 5. Pretendenta izziņa par finanšu apgrozījumu 2010., 2011., 2012.gadā; 6. Apliecinājums par pretendenta piedāvāto preču piegādēs minimālo laiku, no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas, kā arī garantijas laiku, kas nedrīkst būt mazāks par 24 mēnešiem; 7. Specifikācija (Finanšu piedāvājums); |
| 6 | Piedāvājuma derīguma termiņš | Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam 60 (sešdesmit) dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 60 (sešdesmit) dienās no piedāvājuma iesniegšanas pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam. |
| 7 | Informācijas sniegšana | Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Ventspils novada domes iepirkumu komisijai. Pretendentam ir pienākums sekot līdzi Ventspils novada pašvaldības mājas lapā www.ventspilsnovads.lv sadaļā “Iepirkumi” izvietotajai informācijai. Nepieciešamības gadījumā šajā vietnē tiks izvietoti papildinājumi, skaidrojumi, u.c. informācija). |
| 8 | Piedāvājuma vērtēšana un lēmuma pieņemšana | Iepirkuma komisija : pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikumā pretendentiem norādītajām prasībām; lems par to, vai iesniegtais piedāvājums noformēts atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām; pārbaudīs pretendenta atbilstību (tajā skaitā pēc atlases dokumentiem) nolikumā norādītajām prasībām; par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Nolikumā norādītajām prasībām, no piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēsies uzvarētāju, kurš iesniegs piedāvājumu ar viszemāko 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa pastu. |
|  |  | Pretendentu vērtēšana: Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiks vērtēti un tiks neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. Piedāvājumu vērtēšana notiek 3 kārtās: 1. kārtā vērtē: piedāvājuma noformējuma un sastāva atbilstību iepirkuma noteikumu prasībām, pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām; 2. kārtā pretendentiem, kas atbilst visām pirmās kārtas prasībām, vērtē: piedāvājumu atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām; 3. kārtā pretendentiem, kas atbilst visām pirmās un otrās kārtas prasībām, vērtē: finanšu piedāvājumus. Par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst iepirkuma noteikumu prasībām. |
| 9. | Tehniskā specifikācija (Finanšu piedāvājums) | Pretendentam jāsagatavo pieteikums atbilstoši Pielikumam Nr.1, piedāvājums atbilstoši Pielikumam Nr.2 un tehniskai specifikācijai Pielikumam Nr.3 Pretendentam jānodrošina piegādāto preču kvalitāte. Līguma izpildes laikā atļauts piegādāt tikai piedāvājumā iekļautos preču veidus. Cenā jāiekļauj preces cena, specifikācijā iekļauto preču piegādes izdevumi līdz „Zūru angāri”, Vārves pagasts ,Ventspils novads, visi nodokļi, kā arī citi izdevumi, ja tādi paredzami. |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs					M.Dadzis

Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

Iepirkuma nosaukums: ___________________________________________________” (identifikācijas numurs_____________)

Iepazinušies ar iepirkuma procedūras Nolikumu (turpmāk – Nolikums), mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt:

  - <norādīt iepirkuma priekšmetu> saskaņā ar Nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma procedūras noteikumiem, par šādu summu:

| Kopējā Piedāvājuma cena bez PVN | ____________________________________________________ (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) |
| --- | --- |
| Pievienotās vērtības nodoklis | ___________________________________________________ (PVN %) |
| Kopējā Piedāvājuma cena ar PVN | ___________________________________________________ (piedāvājuma cena ar PVN % vārdos un skaitļos) |

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies veikt preču piegādi saskaņā ar nolikumā noteikumiem, tehnisko specifikāciju

  - Apliecinu, ka, attiecībā uz Pretendentu nepastāv šādi nosacījumi:

  - 1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

  - 2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

  - Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 60 dienas no iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā derīguma termiņa izbeigšanās.

  - Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

Mūs Iepirkumā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

<Pretendenta nosaukums

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

z.v.

Pielikums Nr.2.

Pretendenta piedāvājums

Pretendents: __________________________________________________________________

nosaukums, reģ.nr. ,juridiskā adrese

##### Kam:              Ventspils novada pašvaldība

- Ievērojot nolikumā noteiktās prasības, tai skaitā Līguma projekta prasības, mēs, apakšā parakstījušies piedāvājam: izpildīt darbus  par kopējo summu

_______________________________________________________________LVL (bez PVN) (iekavās vārdiem)

| Kopējā summa (bez PVN): | LVL (iekavās vārdiem) |
| --- | --- |
| PVN: | LVL (iekavās vārdiem) |
| Kopā ar PVN: | LVL (iekavās vārdiem) |

2. Darbu izpildes  termiņš no līguma parakstīšanas dienas    ________________________

norādīt  nedēļās vai dienās

3. Izpildīto darbu garantijas termiņš   _________________________________________

norādīt gados

4.Mēs apliecinām, ka šis Pielikums veido mūsu Piedāvājuma daļu.

5.Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, nolikumā ietvertos

Piegādi veikt  pabeigt Piedāvājumā norādītajā laikā.

6.Šis piedāvājums ir spēkā 60 dienas , sākot no piedāvājuma iesniegšanas brīža, un tas   mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām.

___________ ____________________

(vieta)                    (datums)

Paraksta tiesīgās personas paraksts                             ________________________

(_________________________________________________________________________)

amats,    vārds ,  uzvārds

Pielikums Nr.3.

Skatuves tehniskā specifikācija.

1. Pārvietojamās skatuves sistēmai jābūt vienkāršai un lietošanai drošai, uzbūvējamai 6-8 stundu laikā (4 cilvēku grupa) un sastāvošai no :

ir vienkārša lietošanai un sastāv no:

  - Skatuves grīdas jeb podestūras, kuru veido atsevišķi skatuves podesti,

  - Skatuves jumta konstrukcijas.

Skatuve paredzēta lietošanai āra apstākļos, bet podestūra, kuras katrs  modulis 1x2 m (izmantojams atsevišķi) – papildus izmantošanai iekštelpās dažādā augstumā un konfigurācijās no 1 -1,6 m

- Piedāvātajām precēm jābūt;

  - jaunām,

  - nelietotām,

  - rūpnieciski ražotām ( izņēmums var būt tehniskās specifikācijas punktos 3.10.5; 4.12.1.- 4.12.3. minētās precēs).

- Skatuves podestūra.

  - Skatuves podestūras minimālā platība – 36 m2 , izvietojama kvadrāta formā. Skatuves podestūrai jābūt pilnībā izvietojamai zem piedāvātās jumta sijas.

  - Viena skatuves podestūras moduļa laukuma izmērs 2 x 1 metrs ar rūpnieciski ražotu un brīvdabas apstākļiem paredzētu un piemērotu reljefainu virsmu.

  - Skatuves podestūras moduļu nesošajiem rāmjiem izgatavotiem no alumīnija un saplākšņa..

  - Skatuves podestūras kravnesība jābūt ne mazākai kā 750 kg uz m2.

  - Skatuves podestūrai jābūt lietojamai jebkurā augstumā no 1-1,6 m un kāju garumam šajā diapazonā jābūt regulējamam, podestūru būtu iespējams novietot un izlīdzināt (nolīmeņot) uz nelīdzenas virsmas bez papildus palīglīdzekļiem.

  - skatuves kājām jābūt atvienojamām no podestūras virsmas.

  - Podestiem jābūt aprīkotiem ar kāju fiksēšanas mehānismiem.

  - Skatuves podestūras stabilitātes un viengabalainības nodrošināšanai podestiem jābūt aprīkotiem ar savstarpējas fiksēšanas mehānismiem vai stiprinājumiem, un , ja nepieciešams arī kāju savstarpējas fiksēšanas mehānismiem.

  - Katram piedāvātajam podestam jābūt izmantojamam atsevišķi, kurš balstās katrs uz 4 kājām.

  - Kopā ar skatuves podestūru piegādājamas:

    - Maināma augstuma trepes, ne šaurāks par 0,9 m – 2gab., kuru konstrukcija ir no metāla un alumīnija, piestiprināmas/pievienojamas jebkurā piedāvātās podestūras vietā un paredzētas izmantošanai jebkurā augstumā no 1-1,6 m. Trepju pakāpieniem jābūt plakaniem, stieņu un cauruļu izmantošana par trepju pakāpieniem nav pieļaujama.

    - Margas vienā trepju pusē, kas ir atvienojamas no trepēm.

    - Margas skatuvei priekš trīs malām – 4+6+4 (divām īsākajām, atskaitot 2 m metrus no abām skatuves priekšas malām un vienai garākajai), un nepieciešamie elementi margu stiprināšanai pie podestiem.

    - Podestūras drapērija visām malām priekš piedāvātās podestūras maksimālā  augstuma (krāsa – melna, atbilstoša ugunsdrošības noteikumiem, neburzās, ātri žūstoša, ar podestūras konstrukcijā paredzētiem speciāliem stiprināšanas elementiem).

  - Skatuves podestiem jābūt pilnībā piemērotiem un nokomplektētiem ekspluatācijai.

- Skatuves jumta konstrukcija.

  - Laukumam starp jumtu balstošo stabu iekšējām skaldnēm jābūt:

    - 6.4 x 6.4 m (iespējamās variācijas var būt ne vairāk vai mazāk par 0,3 m) lielam četrstūrim.

    - Pietiekami lielam, lai tajā novietotu un jumts nosegtu tehniskajā specifikācijā punktam 3 atbilstošo un piedāvāto skatuves podestūru, un jumta konstrukciju balstošie stabi neaizsegtu skatuves podestūru no skatuves priekšas.

  - Maksimāli pacelta jumta rāmja zemākā punkta augstums no zemes – minimums 4,2 m.

  - Jumtam jābūt paredzētam izmantošanai 3.2m un  4,2 m no zemes.

  - Jumta sistēmas nesošajiem konstrukciju posmiem (ferma quatro) jābūt izgatavotiem no alumīnija (izņēmums var būt savienojuma vietas, stiprinājuma vietas, konstrukciju gala modeļi un jumta sijas) un savienojamiem ar konstrukcijā pieredzētiem savienojumiem.

  - garākais jumta konstrukcijas posms nedrīkst būt garāks par 3 m, izņēmums var būt jumta spāres, kuru maksimālais garums nedrīkst pārsniegt 5m. Jumta konstrukcijas posmu nesošo cauruļu sieniņu biezums nedrīkst būt mazāks par 2mm.

  - Jumta balstošo konstrukciju kravnesībai jābūt paredzētai ekspluatēšanai ar 1000 kg lielu smagumu pie uzceltas jumta konstrukcijas.

  - Jumta pacelšanai jābūt veicamai mehāniski.

  - jumta konstrukcijas rāmjiem jābūt piemērotiem gaismas ķermeņu piestiprināšanai.

  - jumta konstrukcijas pieļaujamai kravnesībai jābūt pietiekošai, lai pie pilnībā uzbūvēta jumta konstrukcijas varētu ekspluatēt pie katras rāmja malas piekarot ne mazāk kā:

    - 400 kg lielu smagumu, piekarot to vienmērīgi izkliedēti ik pa 1 m visā rāmja malas garumā.

    - 200 kg lielu smagumu, izmantojot tikai vienu piekares punktu rāmja malā.

  - Jumta kores un siju sistēmai jānodrošina jumts pret ūdens uzkrāšanos un jānodrošina ūdens notece uz sāniem vai aizmuguri.

  - Jumta sistēmai jābūt piemērotai lietošanai Latvijas klimatiskajos apstākļos ( ilgstoši temperatūrā no -30 grādi zem nulles līdz 40 grādi virs nulles).

  - Jumta sistēmā jābūt iekļautiem:

    - izturīgs, ūdens necaurlaidīgs un ugunsdrošības noteikumiem atbilstošs jumta klājums, piemērotam gaismotāja darba apstākļiem (iekšpuse tumša un neatstarojoša), izgatavots no speciāli apstrādāta auduma ūdens necaurlaidībai un regulārai lietošanai brīvdabas apstākļos kopā ar jumta konstrukciju.

    - Skatuves aizmugures un sānu kanopijas (krāsa – tumša, materiāls atbilstošs ugunsdrošības noteikumiem, neburzās, ātri žūstošs) paredzētas lietošanai lietū un piegādājamas kopa ar stiprināšanas mehānismu/elementiem.

    - Jumta materiāla konstrukcija sastāv no 1 atsevišķas daļas.

    - Pilnam drošības trošu un atsaišu komplektam (ņemot vērā darba drošības noteikumus un iespējamos nelabvēlīgos klimatiskos apstākļus (spēcīgus vējus, lietu, sniegu).

    - Nepieciešamajiem instrumentiem jumta daudzkārtējai montāžai.

  - jumta konstrukcijai jābūt pilnībā piemērotai un nokomplektētai ekspluatācijai.

- Skatuves piegādes līgumcenā jāparedz apmācība   tehniskajam personālam (montētājiem) un atbildīgajam par skatuvi.

- Jāiesniedz skatuves ekspluatācijas izmaksas 3 gadiem, ja katru gadu skatuve tiks izmantota ap 20 reizēm (ekspluatācijas izmaksās tiek ietverta skatuves dabīgā nolietošanās, kā arī vienreizējo materiālu un remontmateriālu izmaksas( ja tādas ir nepieciešamas).

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                             M.Dadzis

Pielikums Nr.4

Piegādes līguma projekts

„Pārvietojamās skatuves iegāde Ventspils novada

kultūras pasākumu nodrošināšanai”

Ventspilī, 2013. gada _______

______________, turpmāk tekstā “Pārdevējs” no vienas puses un ________________________ kuru, pamatojoties uz Statūtiem, pārstāv _________________________, turpmāk tekstā “Pircējs”, no otras puses, noslēdz šo līgumu par sekojošo:

- Līguma priekšmets

1.1. Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pārvietojamo saliekamo skatuves jumta sistēmu un skatuves podestūru, turpmāk saukta Prece, atbilstoši iepirkuma nolikuma ar identifikācijas Nr.VND2013/41ELFLA tehniskajām specifikācijām un pamatojoties uz Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 2013.gada _________ lēmuma pieņemšanas sēdes protokolu Nr. ____________ , bet Pircējs apņemas iegādāties un apmaksāt Preci saskaņā ar šī līguma noteikumiem. Par piegādes brīdi uzskata pieņemšanas – nodošanas akta abpusēju parakstīšanu.

1.2. Pārdevējs apņemas pārdot Pārvietojamo saliekamo skatuves jumta sistēmu un skatuves podestūru, veikt piegādi Ventspils novadā, Vārves pagastā, Zūru ciemā, „Zūru angāri”, šie pakalpojumi ietilpst Preces cenā.

1.3. Pārdevējs apņemas piegādāt Preci par kopējo summu _______LVL (____________ lati) t.sk. PVN 21%, kas sastāda ______LVL (____________lati) saskaņā ar Pārdevēja finanšu piedāvājumu iepirkumam „Pārvietojamās skatuves iegāde Ventspils novada

Vārves pagasta kultūras nama  vajadzībām” ar id.Nr. VND2013/41ELFLA

- Piegāde un norēķinu kārtība.

  - Apmaksu par Līguma punktā 1.1. minēto Preci Pircējs veic uz piestādītā apmaksas rēķina pamata _______LVL (vārdiem _________lati), 5 darba dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Pieņemšanas un nodošanas aktu Pircējs paraksta, kad ir guvis pārliecību par Preces atbilstību konkursa nolikuma prasībām. Ja Pircējs konstatē Preces neatbilstību konkursa nolikuma prasībām, Pircējs neparaksta pieņemšanas – nodošanas aktu un nosūta Pārdevējam pretenziju.

  - Prece pāriet pilnīgā Pircēja īpašumā un rīcībā pēc pilnas tās vērtības apmaksas. Pārdevējs saglabā Preces īpašumtiesības līdz pilnas tās vērtības apmaksas no Pircēja puses.

- Līguma izpildes nosacījumi.

  - Pārdevējs apņemas nodrošināt Līguma punktā 1.1. minētās Preces  piegādi ____ dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas.

  - Prece Pircējam tiek piegādāta, Ventspils novadā, Vārves pagastā, Zūru ciemā, „Zūru angāri”.

  - Pārdevējs vienlaicīgi ar Preces piegādi veic apmācību Pircēja tehniskajam personālam (montētājiem) un atbildīgajam par līguma punktā 1.1. minēto Preci, kā arī veic demo uzstādīšanu Ventspilī. Šis pakalpojums ietilpst Preces cenā.

- Garantija.

  - Pārdevējs, ražotāja vārdā, garantē Pircējam, ka Precei ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši garantijas laiks. Garantijas laiks iestājas pēc Preces pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

  - Garantijas laikā Preces bojātās daļas, kas ir materiāla vai ražošanas brāķis, Pārdevējs apņemas 2 (divu) dienu laikā salabot vai nomainīt bez maksas. Ja defektu nevar novērst 2 (divu) dienu laikā, tad Pircējs un Pārdevējs savstarpēji vienojas par citu termiņu. Pircēja pienākums ir rakstiski paziņot Pārdevējam par konstatēto defektu un nodrošināt Preces pieejamību labošanai vai bojātās daļas nomaiņai. Garantijas laikā nomainītās detaļas paliek Pārdevēja īpašumā.

  - Garantija neietver bojājumus, kas radušies tīšas darbības, patstāvīgi veiktu remontu, vai tehnisko izmaiņu, nepareizas ekspluatācijas gadījumos.

  - Garantijas laikā plānveida tehniskās apkopes veic Pārdevējs. Pēc garantijas laikā Pircējs veic patstāvīgi iekārtu remontu un apkopes, izmantojot Pārdevēja rekomendētos izejmateriālus vai izmanto Pārdevēja pakalpojumus.

- Pušu atbildība un strīdu atrisināšana.

  - Visi strīdi un domstarpības, kas saistītas ar šī līguma izpildi tiek atrisinātas pusēm vienojoties, bet ja vienošanās netiek panākta, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

  - Ja pasūtījums netiek izpildīts Pārdevēja dēļ un kavēšanās nav saistīta ar „Force Majeure” apstākļiem, tad Pārdevējs maksā soda naudu 0,5 % no kopējās pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu, sākot no otrās dienas 3.1.punktā noteiktā termiņa iestāšanās iztecēšanas. Sods nedrīkst pārsniegt 10 % no Līguma kopējās summas. Ja sods pārsniedz 10% Pircējs ir tiesīgs atteikties no pasūtītās preces un Līgums tiek lauzts.

  - Ja apmaksa par preci netiek veikta laikā, tad Pircējs maksā soda naudu 0,5 % no kopējās pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu, sākot no otrās dienas pēc termiņa iztecēšanas. Sods nedrīkst pārsniegt 10 % no Līguma kopējās summas.

  - Ja Līgums netiek pildīts sakarā „Force Majeure” apstākļiem, par kuriem nekavējoties rakstiski jāinformē viena vai otra puse, to nedrīkst uzskatīt par Līguma nepildīšanu. Līgumsaistības tiek pagarinātas uz laiku, kamēr pastāv „Force Majeure” apstākļi vai sekas. Ja „Force Majeure” apstākļi turpinās vairāk kā 60 dienas, tad pusēm ir tiesības lauzt Līgumu.

  - Visos jautājumos, kas nav paredzēti šajā līgumā, puses vadās no Latvijas Republikas likumdošanas.

- Līguma termiņš.

  - Šis līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz saistību izpildei.

  - Līgumu var grozīt vai papildināt pusēm rakstiski vienojoties, kas tiek noformēts ar papildus vienošanos, kuru pievieno līgumam un kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Nobeiguma noteikumi.

  - Šis līgums ir sastādīts uz 2 (divām) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros. Katra no Pusēm saņem vienu eksemplāru. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

  - Ja kāds no šī līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tad pārējie līguma punkti paliek spēkā.

- Pušu rekvizīti un juridiskās adreses.

| Pircējs: _______________ | Pārdevējs: ________________ |
| --- | --- |